建设项目环境影响报告表

# （报 批 本）

项 目 名 称：    中国石油四川岷江销售分公司

马尔康加油站整体改造

建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司四川

岷江销售分公司

编制日期：2020年6月

生态环境部制

四川省生态环境厅印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                  表（一）

| 项目名称 | 中国石油四川岷江销售分公司马尔康加油站整体改造 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司 |
| 法人代表 | 曾小刚 | 联系人 | 夏加 |
| 通讯地址 | 四川省成都市都江堰市彩虹大道南段599号 |
| 联系电话 | 13518430080 | 传真 | / | 邮政编码 | 624099 |
| 建设地点 | 阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇阿底村 |
| 立项审 批部门 | 阿坝藏族羌族自治州经济和信息化委员会 | 批准文号 | 川投资备[2020-513200-52-03-419162] JXQB-0001号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建迁建□ | 行业类别 及代码 | 机动车燃油零售（F5265） |
| 用地面积 (平方米) | 8278.55 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 886 | 其中：环保 投资(万元) | 69.7 | 环保投资占总投资比例 | 7.87% |
| 评价经费 (万元) | / | 拟投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司马尔康加油站于2003年前建成，经营范围：成品有零售业务，洗车、日用百货（除烟、火）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。由于建设较早，基础设施陈旧，已不能满足现行的国家法律法规要求。马尔康加油站计划投资866万元，将原有的基础设施全部拆除后进行整体改造。 本项目在原址进行改造，原加油站于2015年12月18日取得了阿坝州环境保护局批复，环评批复文号为阿州环行审批[2015]95号；后由于项目未将单层罐改双层罐，因此一直未完成验收工作。本项目将原加油站站房、油罐、加油区等拆除后重建，并新增配套设施。拆除原项目的输油设备、管道、油罐等均委托专业公司进行，拆除的设备委托有资质的单位处理。 表1-1 项目迁建后建设内容情况表 类别 改建前 改建后 变化情况 加油岛数量 4个 4个 / 加油机数量 4台双枪 4台6枪 数量不变；由双枪变6枪 储油罐 6个埋地单层油罐（2个30m3的0#柴油罐、2个30m3的92#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐、1个25m3的98#汽油罐） 4个埋地双层储油罐（92#汽油罐为50m3、95#汽油罐为30m3，98#汽油罐为30m3，50m30#柴油罐各1个） 由单层罐变为双层罐；数量减少2个；总容积减少15m3 加油站等级 二级加油站 二级加油站 / 职工人数 9人 9人 / 总占地面积 8278.55m2 8278.55m2 / 站房层数 1层 3层 增加2层 产品方案 年销售柴油800吨，年销售汽油1500吨 年销售柴油1000吨，年销售汽油2000吨 年销售柴油增加200吨，年销售汽油增加500吨 环保设施 仅设置预处理池 环保沟、隔油池、预处理池等 新增环保沟、隔油池 项目在施工期、营运将产生污水废气固噪声等染物，项目在施工期、营运将产生污水废气固噪声等染物，根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017年第682号）等法律法规的有关规定，本项目应进行环境影响评价工作。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修改）中“四十、社会事业与服务业；124加油、加气站中的“新建、扩建”类”，应编制环境影响报告表。为此，中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司委托四川嘉盛裕环保技术有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位在进行了现场踏勘、资料收集，以及初步工程分析的基础上，依据国家相关环保法律、法规及有关技术规范的规定和要求，编制完成了本环境影响报告表，以供上级主管部门审核。 二、项目产业政策的符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于机动车燃油零售（F5265）。 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关规定，本项目主要设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）第十三条规定：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。 同时，阿坝藏族羌族自治州经济和信息化委员会以川投资备[2020-513200-52-03-419162]JXQB-0001号给予本项目备案，同意项目进行建设。 因此，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 三、规划符合性分析 1、与用地符合性分析 本项目拟在原址进行改造，不涉及新增占地，原有用地于2007年6月22日取得了用地许可证（川国用【2007】第01615号），用地类型为仓储用地；根据马尔康市自然资源局2020年4月29日出具的建设工程规划条件通知书，项目用地性质为B41（加油加气站用地）。 因此，本项目用地符合用地规划。 2、与《四川省蓝天保卫行动方案(2017-2020年)》的符合性分析 2017年10月23日四川省大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室印发的《四川省蓝天保卫行动方案(2017-2020年)》要求：“全面推进汽油储油库、油罐车、加油站油气回收治理改造，已安装的油气回收设施的油气回收率要提高到80%以上。”本项目设置有一、二次油气回收系统，其油气回收效率可达到95%以上，符合《四川省蓝天保卫行动方案(2017-2020年)》的要求。 3、与《挥发性有机物污染防治技术政策》的符合性分析 2013年5月24日国家环境保护部发布了《挥发性有机物污染防治技术政策》，其中要求：“储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统。”本项目拟铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪，设置一次、二次油气回收处理装置。符合《挥发性有机物污染防治技术政策》的要求。 4、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 2017年9月14日发布实施的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》就“深入推进交通源VOCs污染防治”明确指出“全面加强油品储运销油气回收治理，严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。” 本项目位于四川省阿坝州马尔康阿底村，于城市建成区，原址改造，采用卸油和加油油气回收系统，预计年销售汽油2000吨。故本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 根据生态环境部2019年6月26日《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》中明确指出“加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作”，其中“深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成”。 本项目位于四川省阿坝州马尔康阿底村，于城市建成区，原址改造，采用卸油和加油油气回收系统，油罐区配备有电子液位计，预计年销售汽油2000吨，项目建成后企业将定期开展加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查。故本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 6、与《四川省挥发性有机物污染防治工作方案》（2018-2020年）的符合性分析 《四川省挥发性有机物污染防治工作方案》（2018-2020年）就“深入推进交通源VOCs 综合整治”明确指出“加强汽油储运销油气排放控制。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，全面推进省内重点区域加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。” 本项目位于四川省阿坝州马尔康阿底村，于城市建成区，原址改造，采用卸油和加油油气回收系统，预计年销售汽油2000吨。故本项目建设符合《四川省挥发性有机物污染防治工作方案》（2018-2020年）的要求。 7、与《水污染防治行动计划》的符合性分析 2017年9月14日发布实施的《水污染防治行动计划》第八条“全力保障水生态环境安全”，第二十四款“防治地下水污染”明确指出：加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。本项目储油罐为地埋式承重式双层储油罐，符合《水污染防治行动计划》的要求。 8、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 根据环境保护部办公厅于2017年3月9日印发的《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为了预防加油站污染土壤和地下水，所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。本项目储油罐为地埋式承重式双层储油罐，项目用地不在地下水饮用水水源保护区和补给径流区，按《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）要求，项目拟在地埋油罐区地下水流向的下游布设1个地下水监测井，符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的要求。 综上所述，本项目符合国家产业政策；符合四川省灰霾污染防治相关政策；符合挥发性有机物污染防治技术政策；符合水污染防治行动计划；符合加油站地下水污染防治技术指南（试行）。 9、项目“三线一单”符合性分析 根据2016年10月27日发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（“三挂钩”），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）与生态保护红线符合性分析 根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号），生态保护红线以生态功能重要区、生态环境敏感区脆弱区科学评估结果为基础，结合各类受保护地区边界校核，并与经济社会发展规划、主体功能区规划及相关空间规划充分协调。将国家级风景名胜区、国家地质公园、国家级森林公园、国家级湿地公园、国家级水产种质资源保护区、生态公益林等区域内，对于维护国家、全省生态安全起极重要作用的区域，以及区域规划环境影响评价提出控制要求且由地方政府批复确定的保护区域划入生态保护红线。 经查阅《四川省生态保护红线方案》，本项目的建设范围内不涉及禁止开发区生态红线、生态功能重要区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。本项目位于阿坝州马尔康阿底村，项目用地不涉及被划入的生态保护红线内的管控区域。因此，本项目建设符合四川省生态保护红线方案的相关要求。 （2）与环境质量底线符合性分析 项目附近地表水、大气、声环境均能够满足相应的质量标准；项目产生的主要污染物为非甲烷总烃和废水，项目非甲烷总烃经过油气回收系统处理后对周边环境影响较小；项目生活污水经过站内预处理池处理后排入市政污水管网，地坪清洗废水经隔油池处理用于厂区绿化，不外排，对周围水环境影响较小；项目主要噪声为油泵、加油机在运行中产生的噪声、人员噪声和进出车辆发出的机械噪声在采取隔声减震等措施后对周围环境影响较小；项目产生的固废均可按照要求进行处理。故项目符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破最高限值。本项目运营过程中消耗一定量的水、电等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。查阅《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（第一批、第二批）和《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室文件关于印发的通知》（川长江办[2019]8号），本项目不属于其中的限制类和禁止类，本项目所在地不属于国家重点生态功能区，不在上述负面清单内。 综上所述，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单及《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》负面清单内。本项目的建设与生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的要求相符。 四、项目外环境相容性及选址合理性分析 1、项目外环境相容性分析 根据现场踏勘，北侧距离约15m、35m分别为散户居民和阿坝州人社局；东南侧距离约25m为阿坝州生态环境局；南侧紧邻为餐馆、洗车店和旅馆等；南侧距离约45m为绒城酒店；西侧紧邻美谷街二段，隔美谷街二段为梭磨河。除此之外，区域周边无医院、学校、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感点。项目周边情况见下表。 表1-2 项目周边关系表 方位 名称 距离（m） 性质 北 散户居民 约15 居民 北 阿坝州人社局 约35 机关单位 东 阿坝州残疾人康复中心 约70 康复中心 东南 阿坝州生态环境局 约25 机关单位 东南 阿坝州动物卫生监督所 约120 机关单位 东南 马尔康市气象局 约150 机关单位 南 餐馆、洗车店和旅馆等 紧邻 / 南 绒城酒店 约45 酒店 南 马尔康客运中心 约85 客运中心 西 梭磨河 约25 河流 由上表可知，项目外环境主要以居住、机关单位、商业等，项目运行期废气、废水、噪声、固体废物采取相应的防治措施后，均可达标排放。项目不会对周围环境敏感点造成明显影响，项目与外环境相容性较好。 因此，本项目与周边环境相容。 2、与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的符合性分析 本项目设置0#柴油罐1个，单罐容积为50m3；92#汽油罐、95#汽油罐和98#汽油罐各1个，单罐容积分别为为50m3、30m3、30m3。汽油罐总罐容为110m3，柴油罐折半后计算油罐总容积25m3，故项目油罐总容积为135m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）中加油站的等级划分表。 表1-3 加油的等级划分 等级 油品容积合计（m3） 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤90 汽油罐V≤30，柴油罐≤50 注：①柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 ②当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于或等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。 由上表可知，该站属于二级站。 （1）本项目汽油、柴油设备与站外建、构筑物的距离同《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）相关要求符合性分析 本项目为二级站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）标准4.0.4、4.0.5规定要求，其埋地油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的安全间距应分别不小于表1-3中规定的要求。本项目安装加油及卸油油气回收装置，同时站外其余建、构筑物与本项目汽油、柴油设备的最近距离见表1-4。本项目安装加油及卸油油气回收装置，同时根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）附录B民用建筑物保护类别划分标准，确定本项目汽油、柴油设备与泸黄高速、周围建筑等的安全防火距离。 表1-4 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离表 站外建（构）筑物 站内汽油设备 站内柴油设备 埋地油罐 加油机、通气管管口 埋地油罐 加油机、通气管管口 二级站 二级站 有卸油和加油油气回收系统 有卸油和加油油气回收系统 重要公共建筑物 标准 35 35 25 25 明火地点或散发火花地点 标准 17.5 12.5 12.5 10 民用建 筑物保 护类别 一类保护物 标准 14 11 6 6 二类保护物 标准 11 8.5 6 6 三类保护物 标准 8.5 7 6 6 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 标准 15.5 12.5 11 9 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 标准 11 10.5 9 9 室外变配电站 标准 15.5 12.5 12.5 12.5 铁路 标准 15.5 12.5 15 15 城市 道路 快速路、主干路 标准 5.5 5 3 3 次干路、支路 标准 5 5 3 3 架空通信线和通信发射塔 标准 5 5 5 5 架空电力 线路 无绝缘层 标准 6.5 6.5 6.5 6.5 有绝缘层 标准 5 5 5 5 备注：1、室外变、配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MVA以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2、表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 3、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 4、一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，并不得小于6m。 项目设计有加油、卸油回收系统，对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版），项目场内设施与周边建筑间距详见下表。 表1-5 加油站站内设施与周边建筑间距表 方向 建（构）筑物设施 埋地油罐（实际距离/标准距离）（m） 通气管管口（实际距离/标准距离）（m） 加油机（实际距离/标准距离）（m） 汽油 柴油 汽油 柴油 汽油 柴油 北侧 散户居民点 65/8.5 65/6 30/7 30/6 65/7 65/6 阿坝州人社局 80/8.5 80/6 50/7 50/6 80/7 80/6 东南侧 阿坝州生态环境局 70/8.5 70/6 100/7 100/6 70/7 70/6 南侧 旅馆等 45/8.5 45/6 80/7 80/6 45/7 45/6 绒城酒店 85/8.5 85/6 125/7 125/6 85/7 85/6 西侧 美谷街二段 15/5.5 15/5 35/5 35/3 15/5 15/3 由上表可以看出，项目各主要建（构）筑物与周边环境的安全距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的相关要求，且本项目选址区域50m范围内无重要公共建筑物、甲乙类生产储存企业、国家重点保护区、种畜、种苗、军事保护目标及其他法律法规行政区域予以保护的目标。 （2）本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）选址合理性分析 根据项目外环境关系和总平面布置图，本项目符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）中“4站址选择”明确规定了加油站的站址选择要求，详见下表。 表1-6 项目选址与规范符合性 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）规定“4站址选址” 本项目情况 是否 符合 4.0.1 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 站址的选择符合环境保护和防火安全要求。且项目位于城市建成区靠近交通干道，交通便利，符合规范要求。 符合 4.0.2 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站；在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。 本项目为二级加油站，符合规范要求。 符合 4.0.3 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 本项目位于城市建成区，靠近城市道路符合规范要求。 符合 4.0.4 加油站、加油加汽合 站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。 本项目为加油站，汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距如表1-5所示，符合规范要求。 符合 4.0.5 加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于给有4.0.5的规定。 本项目为加油站，柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距如表1-5所示，符合规范要求。 符合 4.0.13 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。 本项目无架空电力线路跨越，使符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版要求。 符合 本项目的选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）中规定中站址选择。加油站周边无重点文物古迹和特殊环境保护目标，无明显环境制约因子，周围建、构筑物距离各项设计均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）中的加油站址选择原则，项目选址合理。 综上所述，本项目周边无明显环境制约因子，选址合理。 五、总平面布置合理性分析 （1）功能分区：本加油站功能布置分区明确，在加油站西南侧城市道路旁设置入口，在西北侧城市道路旁设置出口，出口和入口分开设置；站房位于加油站中间区域，这样布置使整个加油站运行通顺，且有利于安全生产。 （2）环保设施布置：预处理池地埋于站房北侧，便于生活污水的处理；在站内周围建环保沟，便于加油站雨水收集，隔油池地埋设施于该站北侧，这样设置便于隔油池收集初期雨水，处理雨水中的浮油，保证车辆在站区发生漏油事故、站区发生火灾后的场地清洗废水能够被隔油池有效收集，危废暂存箱位于站房南侧，为密闭式钢制结构，内置危险废物暂存容器，便于危险废物的存放及管理。 （3）站内设施防火距离：根据《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版），本项目站内设施之间的防火距离应满足相关要求，站内主要设施之间的防火距离设置见下表。 表1-7 站内设施之间的防火距离一览表 单位：m 设施名称 汽油罐（实际/标准） 柴油罐（实际/标准） 汽油通气管口（实际/标准） 柴油通气管口（实际/标准） 油品卸车点（实际/标准） 加油机（实际/标准） 站房（实际/标准） 站区围墙（实际/标准） 汽油罐 0.6/0.5 0.6/0.5 - - - - 12/4 42/3 柴油罐 0.6/0.5 0.6/0.5 - - - - 14/3 44/2 汽油通气管口 - - - - 3/3 - 5/4 15/3 柴油通气管口 - - - - 3/3 - 5/4 15/3 油品卸油点 - - 3/3 3/3 - - 8/5 15/1.5 加油机 - - - - - - 9/5 - 站房 12/4 14/3 5/4 5/4 8/5 9/5 - - 站区围墙 42/3 44/2 15/3 15/3 15/1.5 - - - 注：表中“-”表示无防火间距要求。斜线左边数字为实际距离，斜线右边数字为规范要求距离 根据上表内容及《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版），本项目站内设施之间的防火距离满足相关要求。 加油过程中会产生少量无组织排放的油气，由于站场地势开阔，通风良好，项目对无组织排放废气采取了相应的油气回收措施，能够做到达标排放。工艺设备产生的噪声经有效的控制措施后，再经过距离衰减和围墙隔音，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4a类标准要求，且不会对周边居民区产生污染影响。项目初期雨水经隔油池隔油处理后排入雨水管网。项目生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网再排入马尔康城市生活污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入梭磨河，地坪冲洗废水经隔油池处理后，用于场地绿化不外排。 从环保角度，本项目平面布置合理。 六、项目基本概况 1、项目概况 项目名称：中国石油四川岷江销售分公司马尔康加油站整体改造 建设单位：中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司 建设性质：改扩建 建设地点：阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇阿底村 项目投资：886万元 用地面积：项目在原址改造，不涉及新增占地，用地面积约8278.55m2。 职工人数：本项目建成后，项目定员9人，不新增员工。 工作制度：本项目全年工作日365天，每天两班，每班12小时。 食堂和宿舍：本项目仅设员工食堂，不设住宿。 2、建设内容及建设规模 新建595.02平方米三层框架结构站房，拆除原网架，新建550平方米罩棚；拆除现有油罐，新建2具30立方FF双层承重罐（95#汽油、98#汽油）、2具50立方FF双层承重罐（92#汽油、0#柴油），新配4台三油品6枪潜油泵型卡机连接加油机；地坪整体抬升0.2m，修复破损地坪，新增隔油池、环保沟、预处理池、减速带、主标识立柱灯箱等。 3、项目组成及主要环境问题 本项目的组成及可能产生的环境问题见下表。 表1-8 项目组成及主要环境问题 工程分类 名称 项目内容及规模 主要环境问题 备注 施工期 运营期 拆除工程 拆除原有站房（1F）、6个埋地油罐（2个30m3的0#柴油罐、2个30m3的92#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐、1个25m3的98#汽油罐）和4台加油机。 施工废气、扬尘、废水、生活 垃圾、建筑垃圾、弃土石方、生活污水、噪声、废弃油罐、管线等含油设施 / / 主体工程 加油区 位于项目西侧，罩棚面积550m2，棚内设置4座加油岛，设置4台6枪潜油泵型卡机连接加油机。 油气、噪声、生活垃圾、含油消防沙 新建 油罐区 位于项目西侧，加油岛下，4个地埋式承重式双层储油罐，总罐容为160m3，折合汽油罐容为135m3。其中：92#汽油罐为50m3、95#汽油罐为30m3和98#汽油罐为30m3），50m3柴油罐1个（储存0#柴油）。 油气、废油渣 新建 小车充电区 位于项目南侧，约350m2，设14个充电车停车位。 风险 新建 辅助工程 消防器材区 位于新建站房北侧，手提式灭火器8个，推车式灭火器1个，消防器材箱内均配置灭火毯5块，消防铲4把，消防桶4个，沙子2m3。 / 新建 公用工程 给排水系统 给水来自市政给水；排水采取雨污分流制。初期雨水通过隔油池处理后进入雨水管网，生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网。 / 新建 供电系统 由市政电网提供，配置一台备用柴油发电机，25KW。 废气、噪声 新建 办公及生活设施 站房 位于项目中部，建筑面积595.02m2，砖混结构，3F，H=6.75m，设便利店、办公室、值班房、厕所、食堂等。 生活污水、生活垃圾、油烟 新建 服务用房 位于项目东侧，建筑面积222.7m2，砖混结构，1F，H=4.75m，设便利店、办公室、值班房、厕所等。 环保工程 废水治理 新建隔油池1座，位于项目西北侧，混凝土结构，容积约为6m3。 废油泥、废水 新建 新建预处理池1座，位于项目站房北侧，容积为4m3，然后排入市政污水管网；食堂废水先经新建的一座隔油池（0.2m3）处理后再经预处理池处理后排入市政污水管网。 废水 新建 废气处理 铺设油气回收管线；安装一次和二次油气回收装置；设置通气管一座。 非甲烷总烃 新建 食堂油烟经抽油烟机+油烟净化器处理后引至站房楼顶排放。 油烟 新建 固废治理 生活垃圾袋装后由环卫部门统一清运处置；油罐清洗油渣由清洗公司带离处置；含油消防沙、隔油池浮油和油泥、含油废物（沾油抹布和手套）暂存危废暂存间（1间），交由有资质单位处理。 垃圾恶臭、环境风险 新建 地下水防治 项目内进行分区防渗处理，重点防渗区的防渗系数≤10-7cm/s（危废暂存箱地面防渗系数≤10-10cm/s）；一般防渗区的防渗系数≤10-7cm/s。 环境风险 新建 其他 绿化 绿化面积2260m2。 / 新建 备注：拆除油罐前需先进行清罐工作，清罐工作委托成都佳辉蓉达环保科技有限公司进行，清罐产生的油罐清洗废液、废渣暂存于项目原有危废暂存间内，之后委托有资质的单位处置。拆除下的废油罐和加油机等设备更换之后委托专门的公司处置。 4、项目主要设备清单 项目主要设备一览表见下表。 表1-9 项目主要设备一览表 序号 名称 型号及规格 数量 备注 1 0#柴油储罐 承重式双层储油罐，V=50m3 1座 新增 2 92#汽油储罐 承重式双层储油罐，V=50m3 1座 新增 3 95#汽油储罐 承重式双层储油罐，V=30m3 1座 新增 4 98#汽油储罐 承重式双层储油罐，V=30m3 1座 新增 5 加油机 六枪潜油泵型卡机连接加油机 4台 新增 6 潜油泵 / 4台 新增 7 液位仪 / 5个 新增 8 一次油气回收系统 / 1套 新增 9 二次油气回收系统 / 4套 新增 10 视频监控 / 1套 新增 11 柴油发电机 25KW 1台 新增 12 紧急切断装置 / 1套 新增 5、原辅材料及能耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 表1-10 项目主要原辅材料、能源消耗量及来源一览表 序号 材料名称 单位 改建前年耗量 改建后年耗量 来源 1 汽油 吨 1500 2000 彭州油库 2 柴油 吨 800 1000 彭州油库 3 电 kW·h 20000 30000 市政电网 4 水 吨 711.02 767.96 市政管网 理化性质： 汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60℃，自然点250℃，沸点30-205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在0.71-0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。按研究法辛烷值分为90号、92号、95号、97号、98号。 本项目销售汽油型号为92#、95#汽油、98#汽油。 柴油：柴油为无色到浅黄色的透明液体，主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫(2～60g/kg)、氮(<1g/kg)及添加剂组成的混合物。目前国内应用的轻柴油按凝固点分为6个牌号：5#柴油、0#柴油、-10#柴油、-20#柴油、-35#柴油和-50#柴油。 本项目只销售0#柴油。0#柴油为白色或淡黄色液体，相对密度0.85，熔点-29.56℃，沸点180～370℃，闪点40℃，蒸气密度4，蒸气压4.0kPa，蒸气与空气混合物可燃限0.7～5.0%，不溶于水，遇热、火花、明火易燃，可蓄积静电，引起电火花。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物。避免接触氧化剂。 七、公用工程及辅助设施 1、给水 项目用水由服务区给水管网供给，用水主要包括加油站工作人员生活用水、车乘人员用水、地坪冲洗用水、绿化用水。本项目总用水量为2.104m3/d（767.96m3/a）。 2、排水 本项目排水采用雨污分流制。项目产生的废水为工作人员及车乘人员产生的生活污水、地坪冲洗废水及雨水冲刷地面产生的初期雨水。 ①雨水排放 项目雨水冲刷地面产生的初期雨水经站内环保沟收集后，汇入隔油池，经隔油池处理后排入雨水管网。 ②地坪冲洗废水 地坪冲洗废水经隔油池处理后，用于场地绿化不外排。 ③污水排放 本项目污水主要为工作人员及车乘人员的生活污水。 项目生活污水排放总量为1.79m3/d（653.35t/a），生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网再排入马尔康城市生活污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入梭磨河。 3、供电 本项目潜油泵、加油机、站棚和站房照明负荷等级均为三级，电源均从配电室总配电柜接入。信息管理系统、视频监控系统负荷等级均为二级，电源从机柜UPS接入。本项目配置有一台25KW柴油发电机作为备用电源。 4、消防 （1）本项目为加油站项目，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）第10.2.2条，加油站可不设消防给水系统，本项目配备了灭火器及消防砂、消防毯等，并按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定在室内外设置醒目安全标志； （2）灭火器的配置：根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，站内汽油导致的火灾种类为B类； （3）加油车站熄火加油，站内禁止使用手机，禁止吸烟； （4）制定灭火应急预案，成立应急组织机构，经常性对员工进行消防演练； （5）通风部分：加油站设导除静电的接地装置，排风管采用不燃烧材料制成，明设并直接通到室外安全处。 消防器材配置见下表： 表1-11 消防器材一览表 序号 规范要求 本项目 备注 1 每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。 本项目有4台加油机。按规定不能少于4具4kg手提式干粉灭火器，或者2具4kg手提式干粉灭火器和2具6L泡沫灭火器。 4kg手提式干粉灭火器8具 符合 2 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。 本项目有4个地下储罐，其中汽油罐3个、柴油罐1个，储罐之间的距离小于15m。按规定不能少于1台不小于35kg推车式干粉灭火器。 配置1台35kg推车式干粉灭火器 符合 3 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3。 本项目为二级加油站。共配置5块灭火毯、2m3消防沙。 符合 4 其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的有关规定。 建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）放置12具3A级干粉灭火器，满足安全及消防要求 符合 根据上表可知，本项目灭火器材的配置符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014版）及《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）。场站拟设气体泄漏检测装置和报警装置。探测器和报警器的信号盘应设在其保护区的控制室或操作室内，以便在事故发生前后均可以使灾难得到有效控制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原项目基本情况 中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司马尔康加油站于2003年前建成，经营范围：成品有零售业务，洗车、日用百货（除烟、火）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令的要求，应对该建设项目进行环境影响评价。中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司于2015年12月18日取得了阿坝州环境保护局批复，环评批复文号为阿州环行审批[2015]95号；后由于项目未将单层罐改双层罐，因此一直未完成验收工作。 原加油站组成情况及主要环境问题见下表。 表1-12 原加油站组成情况及主要环境问题一览表 工程分类 项目名称 建设内容 可能产生的环境影响 主体工程 加油区 加油机：4台潜油泵双油品双枪加油机；罩棚及加油岛：网架结构，罩棚30m×20m，高7.0m；4座独立加油岛。 非甲烷总烃、废水、噪声、风险等 储油罐 6个埋地单层油罐（2个30m3的0#柴油罐、2个30m3的92#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐、1个25m3的98#汽油罐）。 辅助工程 站房 站房1层，建筑面积60m²、包括营业室、员工休息室、便利店等。 废水、噪声、固废等 生活配套用房 位于站内东南角，建筑面积330m²，共两层，一楼是办公室、配电间及发电间、厕所及杂物间，二楼是厨房、员工宿舍。 公用工程 给排水系统 给水由城市供水管网供给，排水采取雨污分流制。 / 供电系统 电源由城市供电网供给，并设30kW柴油发电机一台。 / 安全消防系统 35kg推式干粉灭火器1台，CO2灭火器2具，8kg手提式干粉灭火剂7台，4kg手提式干粉灭火剂7台，，灭火毯5张，消防桶3个，消防锹6把，设置2m³消防沙池1个。 / 环保工程 废气 设置有一、二次油气回收装置。 废气 污水处理 预处理池1座，容积4m³。 废水、污泥 固废处置 生活垃圾交由环卫部门统一处理。 / 地下水防治 进行分区防渗，油罐区、加油区采取一级防渗，其他区域采取二级防渗。 风险 2、原项目污染物排放及治理 2.1废水 原项目废水的产生主要来源于生活废水、地坪冲洗废水。 2.1.1生活废水 原项目有员工9人，用水量按160L/人·d，则日最大用水量为1.44m3/d。根据业主提供资料，年销售汽油1500t/a（汽油密度取0.79t/m3），即1185m3/a；柴油800t/a（柴油密度取0.9t/m3），即720m3/a。加油量按30L/辆·次计，则每年约有92920辆车在该站加油，每辆车平均人数为2人，如厕人员按50%计，消耗水量按2L/（d·人）计算，则车乘人员用水量为0.508m3/d。污水产生系数以0.85计，则生活污水产生量为1.66m3/d。全年工作天数按365天计算，则全年污水产生量为605.9m3/a。产生的生活废水经预处理池处理后排入市政污水管网再排入城市污水处理厂处理达标后排入梭磨河。 2.1.2场地冲洗水 项目加油区面积为624m2，加油区地坪每周冲洗一次，冲洗水量按2L/(m2·次)计，则地坪冲洗最大日用水量为0.143m3/d，取0.85的排放系数，则项目地坪冲洗污水产生量为0.121m3/d，44.165m3/a，地坪冲洗废水未处理后直接排放。 项目已委托资质单位做了地下水监测，监测表明，区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）II类标准要求。地下水并未受到污染。 2.2 废气 （1）非甲烷总烃 原项目运营期有机废气主要产生在卸油罐注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等过程中油品挥发产生的非甲烷总烃，根据《散装液态石油产品损耗标准》，项目所在区域属于A类区，卸油过程中汽、柴油损耗率分别为0.23%、0.05%；原项目为卧式储油罐，储油过程的损耗率可以忽略不计；加油过程中汽、柴油损耗率分别0.29%、0.08%。原项目设置有一、二次油气回收系统，其油气回收效率可达到90%以上，按照年销售汽油1500吨、柴油800吨计算。 表1-13 项目加油站废气产排情况 污染源名称 产生基数（t/a） 损耗率 产生量（t/a） 一、二次油气回收效率 排放量（t/a） 油罐车 汽油 1500 0.23% 3.45 90% 0.345 柴油 800 0.05% 0.4 无 0.4 加油机 汽油 1500 0.29% 4.35 90% 0.435 柴油 800 0.08% 0.64 无 0.64 合计 / 8.84 / 1.82 原项目非甲烷总烃经计算，排放量约为1.82t/a。 （2）油烟 站区设有职工食堂。主要为员工提供工作餐，最多9人在厂内就餐。食堂就餐人数按9人次/d，备餐时间为5h计（三餐），食堂的平均食用油耗油系数为0.05kg/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.81%，则油烟最大产生量为0.0025kg/h，每年的油烟产生量为约4.62kg/a，经抽油烟机外排。 2.3 噪声 原有项目在运营过程中产生的噪声主要为加油机工作时产生的噪声、出入车辆产生的车辆噪声以及柴油发电机噪声。加油机工作时噪声值约55~65dB（A），经过距离衰减后，噪声对周围环境影响较小。项目对进入站区的车辆采取限速措施。柴油发电机仅在停电时使用，放在站房内，项目柴油发电机间布置在项目配电室内，发电机设有减振垫，经过房间墙体隔声和距离衰减后，对区域声环境基本无影响。 2.4 固废 项目主要固体废弃物为生活垃圾、油罐油渣、含油消防沙、含油废物（沾油抹布和手套）、预处理池污泥。 2.4.1 生活垃圾 本项目9人，以产生生活垃圾0.5kg/人·d计。年工作日365d，则生活垃圾产生量约1.6425t/a。加油站有一定的流动人口，根据同等规模加油站类比，年固废产生量约为3t/a。则总的固废产生量约为4.6425t/a。 项目场地设带盖垃圾桶，生活垃圾通过垃圾桶收集后交由环卫部门清运处置。 2.4.2 油罐油泥 地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，清除后即运往四川省中明环境治理有限公司处理处置，不在项目场区内贮存。油泥的清除、运输和处置均由四川省中明环境治理有限公司完成，频率为3年一次，处理量约为0.24t/次。 2.4.3含油消防沙 项目加油区和卸油区地面滴落的废油采用消防沙吸附方式处理，处理之后的消防沙含油，产生量约为0.02t/a，属HW08类危险废物，暂存于危废暂存箱，及时交由四川省中明环境治理有限公司处置。 2.4.4含油废物（沾油抹布和手套） 加油站营运过程中会产生含油废物（沾油抹布和手套），产生量约0.02t/a，属于HW08类危险废物，桶装收集，放至危废暂存箱，及时交由四川省中明环境治理有限公司进行处理。 3、原项目环境遗留问题及设备拆除工作 根据调查了解，原项目对产生的污染物均基本采取了有效治理和处置措施，且防治设施运转正常，地面冲洗废水未经处理直接排放；食堂废水未经隔油池处理。加油站运行期间未出现环境污染纠纷事件。 项目运营存在的主要环境问题及整改措施： 表1-14 主要环境问题及整改措施 类型 排放源 污染物名称 存在问题 整改措施 固废 生产 危险废物 危废暂存间未做到“防雨、防风、防晒、防渗漏”四防措施 改建后本项目拟将危废暂存间拆除，在站区南侧新建一处危废暂存间，环评要求建设单位按照国家相关要求张贴标识标牌、设置警示标识、设置“四防”措施，危险废物的贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关标准要求 危险废物签订了危废处置协议，但已过期 尽快与有资质单位重新签订危废处置协议，并报环境主管部门备案，将本项目产生的各类危险废物交具有相应资质的危废处理单位处置。 地下水 油罐 / 现状为单层油罐，存在泄露风险。 本次改扩建将更换双层罐，降低了泄露风险。 地表水 食堂 废水 项目食堂废水经预处理池处理后，进入市政污水管网。 食堂废水应先经隔油（新建一座）处理后，再进人预处理池处理。 同时本项目将拆除原项目油罐、罩棚、站房和工艺管线，拆除的建筑垃圾送城市建设部门制定的地点堆放；建筑垃圾清运时必须与清运公司签订清运合同，明确建筑垃圾的去向和违约责任，不得乱堆乱弃；拆除油罐前需先进行清罐工作，清罐工作委托专门的公司进行，清罐产生的油罐清洗废液、废渣暂存于项目原有危废暂存间内，之后委托有资质的单位处置。拆除下的废油罐和加油机等设备更换之后委托专门的公司处置。 现状照片 |

建设项目所在地自然环境简况                      表（二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 马尔康市位于四川省北部，阿坝藏族羌族自治州中部，东与红原、理县交界，南与金川、小金相邻，西与壤塘接壤，北与红原、阿坝相连，南与卧龙大熊猫自然保护区、小金四姑娘山紧邻。地理坐标介于东经101°17'～102°41'、北纬30°35'～32°21'之间。县域东西长134km，南北宽90km，幅员面积6639.33km2。马尔康市为四川省阿坝藏族羌族自治州辖县，是州政府所在地，市政府驻马尔康镇，是阿坝州政治、文化、金融、信息中心。国道317、省道210穿境而过，距离省会成都365km，交通方便。 本项目位于四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市阿底村，项目地理位置见附图1。 二、地形、地质、地貌 地形受地质构造制约，地势由东北向西南逐渐降低，地面海拔在2180~5301m之间，形成高山峡谷区。境内东南部梭磨乡道沟山高5301m，南边党坝乡克尔苦沟河坝仅2180m，山岳纵横，地势高耸，山河相间，山峰林立，岭谷高差悬殊达1800~2300m。山川走向为南北向和东西向，构成丘原、山原、极高山、高山、中山为一体的高原山地。境内地貌以梭磨河一线为界，可以分为山原、高山峡谷两大地貌单元。山原地貌区，以梭磨河一线为界，西北部的日部、康山、草登、龙尔甲、大藏、沙尔宗、脚木足、木尔宗等乡一带，约占土地总面积的64.6％。高山峡谷地貌区，包括梭磨河以南的梭磨、卓克基、木尔宗、松岗、白湾、党坝一带，约占土地总面积的35.4％。 市域属四川西部地区槽区，位居北西向鲜水河大断裂带与北东向龙门山华夏系构造带之间的金汤弧形构造带之北侧，地质构造复杂，矿藏丰富。大地构造为紧密线状弧形褶皱，有背向斜40余条，均呈北西至南东向展布的线状褶皱组成，称之为马尔康市北西向构造形迹群。同时，伴有数条呈北西至南东向展布的压扭性断裂带，承受过两次以上不同方式和方向的构造运动作用，导致老构造成分歪曲，改造、转化和新构造运动的迭加，促使复合现象频频出现。 土壤母质，主要为山地灰褐土、山地棕色森林土、山地褐色土、山地棕褐土、山地高山草甸土。溪沟及河谷地带，大多是砂壤土和冲积土，土质肥沃；半山、高山一带，多为白砂和细砂土，土层簿、肥分低；海拔3000m以上，主要为棕色粘土、黄泥粘土及高山腐植土。高半山地占总耕地的三分之二以上，有“半山怕旱、高山怕涝、河坝缺肥”的特点。农作物以山地旱作物为主，主要有小麦、胡豆、青稞、玉米、洋芋、碗豆。经济作物有大麻、油菜子。经济林木有苹果、核桃、花椒、梨。 三、气候、气象 马尔康市日照充足。昼夜温差大，气候干燥，四季无明显之分；气温年差较小，但日差较大，无霜期短，冬天阳光充足，夏季雨量集中，干湿季节明显，气温和降水垂直方向上的分布也存在明显差异。干旱、冰雹、雪灾等自然灾害性天气较多。 冬季受西北寒流影响较为显著，气温低，降水量少，气候寒冷而干燥。1、2月份和12月份的月平均气温在0℃以下，每年从9、10月开始降雪至次年4、5月。降雪期为6～8个月。由于水气缺乏，雪量不大，积雪深度不大，冬季河道多积冰和封冻。 夏季因受东南、西南暖湿气流影响，夏季短促，气候凉爽，水气充沛，降水集中，汛期5～10月降水量占全年89%，由于受西太平洋副热带高压西伸、北跳的影响，8月份出现低谷，月降水量柱状图呈马鞍形状。降水量的地区分布是由东北向西南递减。 据马尔康气象站资料统计，多年平均年降水量为761.2mm，多年平均年降水日为154天，一日最大降水量为53.5mm，多年平均气温8.6℃，极端最高气温为34.8℃，极端最低气温为-17.5℃，多年平均蒸发量为1514.3mm，多年平均相对湿度为61%，最小相对湿度为零，多年平均霜期约140天，最大冻土深度26cm，多年平均雷暴日数68.8d，多年平均日照时数为2173.4h，多年平均风速1.2m/s，多年平均大风日数为36.6天，历年最大风速为2.2m/s。 四、水文 三条主要河流和六十九条溪沟，构成马尔康市县三大水系。 脚木足河是大渡河正源，由阿坝县流经日部、康山、草登、龙尔甲、沙尔宗、脚木足、白湾、党坝八乡入金川县。梭磨河由红原县入境，经梭磨、卓克基、马尔康、松岗、白湾五乡镇，在热脚与脚木足河汇合。茶堡河发源于梭磨乡北部大青坪，流经大藏、沙尔宗两乡，在龙头滩汇于脚木足河。溪河都滩多水急，落差大，不能航运，但水力资源丰富，是水力发电和农田灌溉的主要水源。水能理论蕴藏量达740万kw，太阳能和风能也很丰富。 梭磨河为大渡河上源足木足河左岸大支流。发源于红原县与松潘县交界处羊拱山。西流过红原县境，转南至壤口，此段又称壤口尔曲。南偏东流，右纳龙纳沟；至中壤口，左纳大热格冲沟。以下左右均有支沟汇入，呈羽状分布，过刷经寺镇，南入马尔康市境；折而向西，左纳王家寨沟、砍竹沟，右纳正沟；西过梭磨乡，又右纳古尔沟，左纳毛孟楚沟，右纳朴鸭脚沟，又左纳赶羊沟、西索沟；西至卓克基，左纳纳足沟；转西北，右纳大郎足沟；乃至马尔康市城区，此处有马尔康水文站控制流域面积2536km2，多年平均流量50.3m3/s，水位变幅2.2m。右纳大水沟、蒙古沟；转向西南，于松冈乡左纳直波沟、卜尔马沟(蒲尔玛沟)，过青草坪后，汇入足木足河。梭磨河河长182km，流域面积3015km2，河口流量60.2m3/s，总落差1860m(▽4240～▽2380)，水能蕴藏量36万kW。 五、植被、生物多样性 生物资源：马尔康市域内高山峡谷森林茂密，林地面积16.8万余公顷，活立林蓄积量64.3万立方米。主要树种有冷杉、云杉、落叶松以及桦、高山栎等。高山密林栖息着国家级保护动物金钱豹、白唇鹿、梅花鹿、扭角羚等，还有国家级珍稀禽类。据1985年中药材资源普查表明，马尔康市有野生中药材1303种，分属200科、596属，有全国重点普查中药材130种（占43%），资源蕴藏量2300万公斤，素有“天然药库”之称。常年出产的名贵中药材有麝香、鹿茸、熊胆、牛黄、虫草、川贝母；大宗中药材有羌活、独活、大黄、秦艽、木香、党参、当归、黄芪、赤芍、五加皮、甘松、铁棒槌等30余种。 矿产资源：马尔康市境内矿产主要有锂矿、硅矿、钽矿、铌矿、金矿、铝矿、锌矿、铅矿、钛矿等17种。其中，锂矿储量达231万吨；硅矿250余万吨。 项目所在区域无文物保护单位、古树名木和珍稀濒危动植物。 六、马尔康城市生活污水处理厂简介 马尔康城市生活污水处理厂于2019年3月开始投入试运营。目前正在修建中，采用较为先进的污水处理工艺高科技污水循环处理，污水处理规模1万t/d。马尔康城市生活污水处理厂建成后将极大的改善周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态环境具有十分重要的作用。（据了解，马尔康城市生活污水处理厂预计2020年年底投入运行，本项目预计2020年年底前改造完成后投产）。 马尔康城市生活污水处理厂处理后水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入梭磨河。本项目在马尔康城市生活污水处理厂纳管范围内。本项目污水量为1.79m3/d，本项目生活污水接现有污水管网排入马尔康城市生活污水处理厂处理可行。

环境质量状况                                   表（三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目位于马尔康市阿底村，根据阿坝州生态环境局发布的《2018年阿坝州环境状况公报》。 城市空气：2018年，全州13个县（市）环境空气质量按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，全年环境空气质量平均达标率为98.6%，其中阿坝县、壤塘县、汶川县、茂县、若尔盖县、小金县、理县、红原县和松潘县达标率分别为97.5%、98.4%、95.6%、94.2%、99.2%、98.4%、98.9%、99.5%和99.7%，其余4个县（市）达标率均为100%。 二氧化硫：2018年，全州二氧化硫年均浓度为11微克每立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）二氧化硫年平均浓度达到一级标准的县城比例为100%。 二氧化氮：2018年，全州二氧化氮年均浓度为12微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）二氧化氮年平均浓度达到一级标准的县城比例为100%。 可吸入颗粒物：2018年，全州可吸入颗粒物年平均浓度为38微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）可吸入颗粒物的年均浓度达到一级标准的县城比例为61.5%，达到二级标准的县城占38.5%。 细颗粒物：2018年，全州细颗粒物年平均浓度为17微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。13个县（市）细颗粒物的年平均浓度达到一级标准的县城比例为38.5%，达到二级标准的县城比例为61.5%。 臭氧：2018年，全州臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度均值为118微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。13个县（市）臭氧最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度到达到一级标准的县城比例为7.7%，达到二级标准的县城比例为92.3%。 一氧化碳：2018年，全州一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度均值为1.4毫克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度到达一级标准的县城比例为100%。 根据公报内容可知：评价区域内各大气指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区域空气环境质量较好，属于达标区。 2、其他污染物 本项目非甲烷总烃采用实测，委托四川锡水金山环保科技有限公司于2020年3月6日至12日进行了现状监测。 （1）监测点位：项目厂界上风向和厂界下风向 （2）监测因子：TVOC（非甲烷总烃） （3）监测时间及频次：TVOC（非甲烷总烃）监测时间为2020年3月6日至12日，连续监测7天。 （4）监测结果 现状监测现状评价结果见下表。 表3-1 大气环境监测结果 （单位：mg/m3） 检测因子 采样日期 监测点位 监测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 TVOC（非甲烷总烃） 3.6 1#项目厂界上风向 0.44 0.52 0.47 0.48 2#项目厂界下风向 0.64 0.62 0.60 0.66 3.7 1#项目厂界上风向 0.56 0.52 0.51 0.51 2#项目厂界下风向 0.65 0.60 0.61 0.72 3.8 1#项目厂界上风向 0.31 0.43 0.28 0.38 2#项目厂界下风向 0.50 0.46 0.47 0.52 3.9 1#项目厂界上风向 0.41 0.39 0.41 0.45 2#项目厂界下风向 0.54 0.50 0.50 0.52 3.10 1#项目厂界上风向 0.39 0.39 0.38 0.42 2#项目厂界下风向 0.60 0.56 0.47 0.58 3.11 1#项目厂界上风向 0.48 0.48 0.51 0.39 2#项目厂界下风向 0.63 0.70 0.67 0.58 3.12 1#项目厂界上风向 0.46 0.41 0.40 0.46 2#项目厂界下风向 0.60 0.59 0.57 0.68 由监测结果和评价结果显示，TVOC（非甲烷总烃）现状浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D，TVOC8小时平均质量浓度限值为0.6mg/m3，对仅有8h平均质量浓度限值的，可按2倍折算为1h平均质量浓度限值，即1.2mg/m3浓度限值。 二、地表水环境质量现状 本项目为加油站项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，根据导则要求应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 根据《2018年阿坝州环境状况公报》水环境内容，2018年，全州32个河流监测断面，其中5个国控监测断面、2个省控监测断面水质均达到Ⅱ类标准；25个县控监测断面中有2个监测断面水质达到Ⅰ类标准，23个监测断面水质达到Ⅱ类标准。 嘉陵江青龙桥（九寨沟县流入甘肃省）、嘉陵江冻列乡（若尔盖县流入甘肃省）、黄河泽修村（若尔盖县流入甘肃省）、岷江映秀（汶川县流入成都市）、岷江新格乡松叽砂石场（小金县流入甘孜州）和马尔邦碉王山庄（金川县流入甘孜州）6个出州断面均达到Ⅱ类标准，水质达标率100%。2018年，全州岷江、嘉陵江、黄河3大水系水质总体优良，黄河流域3个断面，水质达标率100%；岷江流域22个断面，水质达标率100%；嘉陵江流域7个断面，水质达标率100%。 黄河流域全年水质无明显变化，水质状况保持优，水质达标率100%。 岷江流域小金县猛固桥断面水质达到Ⅰ类标准，水质状况有所好转。其余断面全年水质无明显变化，水质达标率100%。 嘉陵江流域，全年水质无明显变化，水质状况保持优，水质达标率100%。 故项目区域地表水环境质量状况较好。 三、声环境质量现状及评价 四川锡水金山环保科技有限公司于2020年3月10日至11日对项目所在地的区域声环境质量进行了现状监测，本次监测共在项目场地四周布设5个噪声监测点位。其监测结果见下表。 表3-2 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 测点编号 监测点位 监测结果 达标情况 2020.3.10 2020.3.11 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 项目东侧厂界外1m 54 40 54 43 达标 2# 项目南侧厂界外1m 56 43 55 41 达标 3# 项目西侧厂界外1m 57 42 56 44 达标 4# 项目北侧厂界外1m 54 41 53 42 达标 5# 项目北侧居民房屋外1m 51 39 50 40 达标 由上表可知，项目所在地噪声监测点昼间、夜间噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在地声环境质量较好。 四、土壤环境质量现状 本项目委托四川锡水金山环保科技有限公司于2020年3月6日对项目土壤进行了现场采样。 1、监测点位 表3-3土壤质量现状监测点位表 序号 测点位置 采样日期 样品性状 1# 场地范围内东侧表层样采土点 3月6日 / 2# 场地范围内北侧表层样采土点 3月6日 褐色、团粒土、砂土 3# 场地范围内南侧表层样采土点 3月6日 / 2、监测项目 监测项目：pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、氯乙烯、苯乙烯、甲苯、对，间二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃。 3、监测时间 土壤监测时间为2020年3月6日。 4、采样频次和监测方法 监测1天，每天采样一次；按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的监测方法。 5、监测结果及评价 表3-4土壤质量现状监测结果 采样点位 检测项目 单位 检测结果 1#场地范围内东侧表层样采土点 砷 mg/kg 0.287 汞 mg/kg 0.0624 镉 mg/kg 0.68 铅 mg/kg 25.1 铬（六价铬） mg/kg ＜2 镍 mg/kg 54 铜 mg/kg 31 氯乙烯* μg/kg ＜1.5 1,1-二氯乙烯* μg/kg ＜0.8 二氯甲烷* μg/kg ＜2.6 反式-1,2-二氯乙烯* μg/kg ＜0.9 1,1-二氯乙烷* μg/kg ＜1.6 顺式-1,2-二氯乙烯* μg/kg ＜0.9 氯仿* μg/kg ＜1.5 1,1,1-三氯乙烷* μg/kg ＜1.1 四氯化碳* μg/kg ＜2.1 1,2-二氯乙烷* μg/kg ＜1.3 苯* μg/kg ＜1.6 三氯乙烯* μg/kg ＜0.9 1,2-二氯丙烷* μg/kg ＜1.9 甲苯* μg/kg ＜2.0 1,1,2-三氯乙烷* μg/kg ＜1.4 四氯乙烯* μg/kg ＜0.8 氯苯* μg/kg ＜1.1 1,1,1,2-四氯乙烷* μg/kg ＜1.0 乙苯* μg/kg ＜1.2 间,对-二甲苯* μg/kg ＜3.6 邻-二甲苯* μg/kg ＜1.3 苯乙烯* μg/kg ＜1.6 1,1,2,2-四氯乙烷* μg/kg ＜1.0 1,2,3-三氯丙烷* μg/kg ＜1.0 1,4-二氯苯* μg/kg ＜1.1 1,2-二氯苯* μg/kg ＜1.0 氯甲烷* μg/kg ＜3 硝基苯* mg/kg ＜0.09 苯胺* mg/kg ＜0.09 2-氯酚* mg/kg ＜0.06 苯并[a]蒽* mg/kg ＜0.1 苯并[a]芘* mg/kg ＜0.1 苯并[b]荧蒽* mg/kg ＜0.2 苯并[k]荧蒽* mg/kg ＜0.1 䓛* mg/kg ＜0.1 二苯并[a,h]蒽* mg/kg ＜0.1 茚并[1,2,3-cd]芘* mg/kg ＜0.1 萘* mg/kg ＜0.09 石油烃* mg/kg ＜6 场地范围内北侧表层样采土点 PH 无量纲 8.2 氧化还原电位 mV 198 阳离子交换量 cmol+/kg 25.1 渗透系数* cm/s 6.32×10-4 土壤容重 g/cm3 1.39 孔隙度 体积％ 26.12 石油烃* mg/kg ＜6 场地范围内南侧表层样采土点 石油烃* mg/kg ＜6 由上表可知，本项目区域土壤监测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准（筛选值）限值要求，区域土壤环境质量良好。 五、地下水环境 （1）监测布点 项目地下水监测点位如下表所示。 表3-5 地下水监测位置 序号 位置 1# 1#项目所在地上游地下水 2# 2#项目所在地上游地下水 3# 3#项目所在地下游地下水 （2）监测因子 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、石油类，共计11项。 （3）采样时间、频率 2020年4月25日，成都翌达环境保护检测有限公司对项目所在区域内地下水环境质量现状进行了取样，取样一次。 （4）监测结果及评价 项目地下水水质监测及评价结果见下表。 表3-6 地下水化学成分检测浓度（单位：mg/L） 监测点位 钾 钠 钙 镁 碳酸盐 重碳酸盐 氯化物 硫酸盐 1# 0.93 6.13 47.0 12.2 未检出 177 3.28 16.8 表3-7 评价区域地下水环境质量现状监测统计结果 监测项目 监测点位 pH (无量纲) 氨氮 (mg/L) 石油类 (mg/L) 1#项目所在地上游地下水 监测值 7.86 0.076 未检出 Pi 0.573 0.76 / 2#项目所在地上游地下水 监测值 7.89 0.046 未检出 Pi 0.593 0.46 / 3#项目所在地下游地下水 监测值 7.85 0.072 未检出 Pi 0.567 0.72 / 标准值 6.5～8.5 ≤0.1 ≤0.05 由上表可以得出，项目区域范围内地下水pH、石油类监测指标评价结果均小于1（其中石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准）。石油类监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）II类标准要求。 六、生态环境 项目位于马尔康市阿底村，区域生态环境受人类生产和生活的影响较大，植被和生物多样性程度低，项目周围区域内无珍稀动植物存在，区域内生态环境一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 一、项目外环境关系 本项目位于马尔康市阿底村，区域场地条件、交通运输、环境保护和水、电、气等条件较好。根据现场踏勘，项目周边关系见下表。 表3-8 项目周边关系表 方位 名称 距离（m） 性质 北 散户居民 约15 居民 北 阿坝州人社局 约35 机关单位 东 阿坝州残疾人康复中心 约70 康复中心 东南 阿坝州生态环境局 约25 机关单位 东南 阿坝州动物卫生监督所 约120 机关单位 东南 马尔康市气象局 约150 机关单位 南 餐馆、洗车店和旅馆等 紧邻 / 南 绒城酒店 约45 酒店 南 马尔康客运中心 约85 客运中心 西 梭磨河 约25 河流 二、主要环境保护目标 拟建项目位于马尔康市阿底村。经过对项目评价范围内环境敏感目标的调查，结合项目所在区域环境特征和环境功能区划，主要环境保护目标是保护项目极其周围居民工作、生活不受影响，环境功能区达到规定要求，即按照水、气、声、各环境要素，本工程的建设主要的环境保护目标如下： 环境空气：评价区域范围内的环境空气质量，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求； 地表水环境：地表水确保其水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 声环境：评价区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准的要求。 地下水环境：区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）II类标准。 土壤环境：评价区域占地范围外50m范围内满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）第二类用地标准。 经调查了解，项目不涉及饮用水源、自然保护区、风景名胜区等特殊保护目标。 表3-9 项目环境保护目标一览表 环境因素 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 距厂界距离m X（经度） Y（纬度） 大气环境 102.249093 31.890802 散户居民 居民 （GB3095-2012）二级 北 约15 102.249908 31.890608 阿坝州人社局 机关单位 北 约35 102.250302 31.890059 阿坝州残疾人康复中心 康复中心 东 约70 102.249736 31.889710 阿坝州生态环境局 机关单位 东南 约25 102.250369 31.888999 阿坝州动物卫生监督所 机关单位 东南 约120 102.250461 31.888640 马尔康市气象局 机关单位 东南 约150 102.251041 31.888433 阿坝州人民检查院 机关单位 东南 约220 102.251148 31.887703 马尔康市法院 机关单位 东南 约250 102.253261 31.888325 马尔康镇阿底村 居民 东南 约420 102.254892 31.88743 马尔康市公安局交警大队 机关单位 东南 约510 102.258229 31.880461 马尔康市第四小学 学校 东南 约1330 102.241664 31.892456 马尔康市林业局 机关单位 西北 约700 102.240365 31.892756 外汇局阿坝州中心支局 机关单位 西北 约800 102.239529 31.893861 马尔康市国土局 机关单位 西北 约940 102.238413 31.893057 阿坝州地税局 机关单位 西北 约1030 102.236406 31.893700 阿坝州公安局 机关单位 西北 约1220 102.236750 31.894945 阿坝州疾控中心 医院 西北 约1250 102.233295 31.894655 马尔康民族师范学校 学校 西北 约1330 102.231611 31.894741 阿坝州国税局 机关单位 西北 约1710 102.231632 31.896157 阿坝州信访局 机关单位 西北 约1720 102.227287 31.897273 阿坝州地税局 机关单位 西北 约2220 102.225055 31.898121 阿坝州体育局 机关单位 西北 约2420 102.224133 31.898979 阿坝州人民医院 医院 西北 约2490 声环境 102.249093 31.890802 散户居民 居民 （GB12348-2008）2类 北 约15 102.249908 31.890608 阿坝州人社局 机关单位 北 约35 102.250302 31.890059 阿坝州残疾人康复中心 康复中心 东 约70 102.249736 31.889710 阿坝州生态环境局 机关单位 东南 约25 102.250369 31.888999 阿坝州动物卫生监督所 机关单位 东南 约120 102.250461 31.888640 马尔康市气象局 机关单位 东南 约150 地表水环境 梭磨河 （GB3838-2002）Ⅲ类 西侧 约25 地下水环境 区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）II类标准 土壤环境 项目占地范围外50m范围满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）第二类用地标准

评价适用标准                                    表（四）

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其他污染物按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D执行，标准值见下表。 表4-1 《环境空气质量标准》及《环境影响评价技术导则 大气环境》 污染物名称 取值时间 浓度限值 SO2 24小时平均值 150μg/m3 1小时平均值 500μg/m3 NO2 24小时平均值 80μg/m3 1小时平均值 200μg/m3 CO 24小时平均值 4mg/m3 1小时平均值 10mg/m3 O3 日最大8小时平均值 160μg/m3 1小时平均值 200μg/m3 PM10 24小时平均值 150μg/m3 PM2.5 24小时平均值 75μg/m3 TVOC* 1小时平均值 1.2mg/m3 *注：TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D，TVOC8小时平均质量浓度限值为0.6mg/m3，对仅有8h平均质量浓度限值的，可按2倍折算为1h平均质量浓度限值，因此在制定本标准时选用1.2mg/m3作为TVOC1h平均质量浓度限值。 二、地表水环境质量标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准（Ⅲ类） 单位：mg/L 项目 pH* COD BOD5 NH3－N 石油类 悬浮物（SS） 标准值 6～9 ≦20 ≦4 ≦1.0 ≦0.05 / 注：* pH无量纲。 三、声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准，标准值见下表。 表4-3 声环境质量标准（3类） 等效声级LAeq：dB 项目 昼间 夜间 标准值（2类） 60 50 标准值（4a类） 70 55 注：4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域。 四、地下水环境质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）II类标准。标准限值见下表。 表4-4 地下水环境质量标准值表单位：mg/L 项目 标准值 项目 标准值 pH值(无量纲) 6.5～8.5 六价铬 ≤0.01 高锰酸盐指数 ≤2.0 溶解性总固体 ≤500 氨氮 ≤0.1 钠 ≤150 总硬度 ≤300 氯化物 ≤150 总大肠菌群（个/L） ≤3 硫酸盐 ≤150 五、土壤环境质量标准 项目所在区域评价范围内土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）第二类用地标准。 表4-5 建设用地土壤环境质量标准（筛选值） 单位：mg/kg 序号 污染因子 标准限值 序号 污染因子 标准限值 1 镉 60 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5 2 砷 65 25 氯乙烯 0.43 3 六价铬 5.7 26 苯 4 4 铜 18000 27 氯苯 270 5 铅 800 28 1,2-二氯苯 560 6 汞 38 29 1,4-二氯苯 20 7 镍 900 30 乙苯 28 8 四氯化碳 2.8 31 苯乙烯 1290 9 氯仿 0.9 32 甲苯 1200 10 氯甲烷 37 33 对，间二甲苯 570 11 1,1-二氯乙烷 9 34 邻二甲苯 640 12 1,2-二氯乙烷 5 35 硝基苯 76 13 1,1-二氯乙烯 66 36 苯胺 260 14 顺-1,2-二氯乙烯 596 37 2-氯酚 2256 15 反-1,2-二氯乙烯 54 38 苯并[a]蒽 15 16 二氯甲烷 616 39 苯并[a]芘 1.5 17 1,2-二氯丙烷 5 40 苯并[b]荧蒽 15 18 1,1,1,2-四氯乙烷 10 41 苯并[k]荧蒽 151 19 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 42 䓛 1293 20 四氯乙烯 53 43 二苯并[a,h]蒽 1.5 21 1,1,1-三氯乙烷 840 44 茚并[1,2,3-c,d]芘 15 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8 45 石油烃 4500 23 三氯乙烯 2.8 / / / |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气排放 项目大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1标准。 表4-6 大气污染物综合排放标准及四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 污染物 15m高排气筒排放浓度 无组织排放浓度限值(mg/m3) 非甲烷总烃 120 4.0 备注：《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准值：加油油气回收管线液阻检测值应小于表1规定的最大压力限值，液阻应每年检测1次，油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于表2规定的最小剩余压力限值，密闭性应每年检测1次。 二、废水排放 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，标准值见下表。 表4-7 污水综合排放标准 单位：mg/L 项目 pH COD BOD5 SS NH3—N 阴离子表面活性剂 标准值（三级） 6～9 500 300 400 45 20 注：NH3-N在《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准中未作规定，参照执行《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B标准。 三、噪声排放 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类、4类标准，标准值见下表。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB 项目 昼间 夜间 标准值（2类） 60 50 标准值（4类） 70 55 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 70 55 四、固体废弃物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单（XG1-2013）、《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及修改单（XG1-2013）等的有关要求，妥善处置，不得形成二次污染。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制建议指标如下： 表4-10 项目总量控制污染物排放统计表 种类 名称 排放总量（t/a） 备注 废水 COD 0.196 污水进入马尔康城市生活污水处理厂前 NH3-N 0.013 COD 0.033 地表水环境（梭磨河） NH3-N 0.003 |

建设项目工程分析                                 表（五）

工艺流程简述 一、施工期工艺流程及产污分析 加油站施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘、废气、固体废物和少量污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 1、施工组织方案 本项目目前还未开始施工，为减轻施工期对环境的影响，特别是扬尘、噪声对周边环境的影响，本评价要求项目施工组织应遵循以下原则： 1）在场界四周设置临时围墙，以防止外来人员进入施工工地，确保工程安全施工； 2）加强洒水降尘，减轻施工粉尘对周围环境的影响； 3）利用项目周围的道路为主要交通及运输道路，充分考虑人流、物流、交通安全等因素，保证场内运输畅通； 4）相对固定的产噪区如木工、钢筋加工房等高噪声源尽量布置在施工场地西侧； 5）对于剩余无用的材料和各种外包装物品应集中堆放，统一处理，禁止外来人员进入场区捡拾垃圾，以免造成安全隐患； 6）禁止夜间（夜间22:00~早上6:00）和午间（12:00~14:00）施工，确有特殊情况需预先向有关部门申报，经同意后方可施工，并向周围居民公告。 总的来说，通过科学合理的组织施工，合理布置施工现场，严格落实上述施工布置原则，可以降低施工期对环境产生的不良影响。 2、项目施工期工艺流程及产污位置图见下图： 本项目在施工期间将产生噪声、废气、固体废弃物、废水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。本项目施工期工艺流程与产污情况见下图。 图5-1 施工期工艺流程及产污位置图 3、拆除工程施工方案 拆除工程内容与规模：拆除原地埋式钢制储油罐6个，拆除原有4台加油机，拆除原输油管线等配套附属设施等。 1）拆除施工步骤： 可燃物品清理→断开油罐与加油机的连接管道→油罐拆除→加油机拆除→附属设施拆除→埋地油管线拆除 2）加油站拆除前准备 ①进入施工现场前，所有施工现场管理人员及施工人员召开施工安全动员会，现场项目经理向施工人员交待施工方法、措施，安全员讲解施工过程中应注意的安全事项。 ②安全技术措施中要求的各种消防器材要到位，并做好应急准备： 罐区地下埋设有油罐。油罐内储存有易燃易爆物品—汽油、柴油，罐区土方可能因长期运行油品渗漏而含油。 油罐、管线埋于地下，完好状况不明，并埋设有地下接地网络，地下情况复杂。 ③进入施工现场的施工人员应正确佩戴劳保用品。 ④进入施工现场严禁携带火种。 ⑤现场配备干粉灭火器5个、消防锹4把、消防砂2m3。 3）拆除工序 ①原有加油机拆除 原有加油机拆除前，应先行将与加油机连接的发油管线、动力电源电缆、IC卡等仪表电缆、静电接地线等全部断开。 原有加油机拆除时，如因地面混凝土封死牢固，可采用铜锤敲打，禁止使用铁锤，防止产生火花。 原有加油机拆除，应轻抬轻放，尽量不损坏原有加油机，防止加油机与发油管口、地面碰撞产生火花。 ②油罐的拆除 施工准备底油排油清洗油气置换消防测爆罐主体拆除外附件工艺管线拆除 施工准备： 1）有针对性的做好相关技术准备工作，包括技术人员的选定、技术资料的完备、拆迁对象的性能特点、难点、危险点，技术措施（施工、安全、环保）的再分析等。 2）各种生产资源的调配。包括各工种工人的选定和调遣，措施手段，施工机械、机具的检验和配备。特别要做好安全消防物资、工具、器材等的准备工作。在动火切割时，准备一辆消防车辆，以及一定数量的灭火器等防范措施。 3）全面细致做好全体参加施工人员的安全教育、安全交底等工作。 通用消防安全措施及要求： 1）在施工前，制订详细的清污、拆除安全工作方案，包括清污、拆除的项目内容、安全防范措施、安全责任人和监护人，统一协调、指挥施工全过程中的一切工作。 2）进场前，对所有施工人员进行安全教育，包括有清洗、拆除的内容、汽柴油等介质的性质特点、防火防爆十大禁令、施工安全管理制度、技术操作规程，消防知识及消防灭火器材的正确使用，以及事故应急处理措施等，做到人人共知。 3）清罐、拆除安全责任人，在清罐作业期间必须亲临现场，及时解决和处理所发现的问题。 4）凡有作业人员进罐作业时，油罐人孔外均须设专职监护人员，且一名监护人员不得同时监护两个作业点。 5）安全责任人应加强现场的安全巡回检查，并有权制止违章指挥和违章作业并及时报告。 6）进行置换的油罐半径40米内均视为火灾和爆炸危险场所，设置隔离带，并设专人进行监护，在该场所应严防铁器等相撞击。 7）罐区内作业、动火、用电实行严格控制制度，罐内油气浓度测试结果、预防措施是操作控制的重要依据。 8）为了防止清罐作业人员中毒，必须做到：进罐前必须进行罐内油气浓度测试。当油气浓度为该油品爆炸下限的4－40%时，方能进入油罐作业，作业人员必须采取相应的防护措施。 9）由于作业影响而使罐内油气浓度超过允许值时，作业人员应迅速撤离现场。重新通风，直到油气浓度降到规定值时，方可继续作业。 10）当作业场所的油气浓度超过该油品爆炸下限的40%时，禁止入罐清洗作业。 11）禁止在雷雨天（或气压低）或风力在五级以上的大风天进行油罐的通风或清洗作业。 12）罐区作业人员严禁穿着化纤服装。不得使用化纤绳索及化纤抹布等。必须统一发放的穿戴防静电工作服和防静电鞋，佩戴安全帽等防护用品。 13）入罐作业时，必须做到引入该场所的电气设备及其安装，应符合国家有关的安全用电规定。机械通风机应与油罐做电气连接并接地。 14）入罐作业时，检测人员应在进罐作业前三十分钟再进行一次油气浓度检测，确认油气浓度符合规定的允许值，并做好记录。清罐作业指挥人员会同安全检查人员进行一次现场检查。 15）安全（监护）人员，进入作业岗位后，作业人员即可进罐作业。 16）罐区作业时的照明，采用防爆手电筒作局部照明。 汽、柴油罐油污清理方案 通过排污阀自流排废油（水），直至废油（水）不再排出时为止。 下进（出）油管线阀门，拆除切断与其它输油管线或油罐的通路。 胶管由进（出）油管线的另一端插入罐底，将手摇泵置于孔口三米以外抽吸底油水。此间通过计量，若确认底油排空完毕三十分钟后，应通过量油孔、排油孔等处对罐内油气浓度进行测试并记录。通过排污阀自流排废油（水），直至废油（水）不再排出时为止。 打开透光孔、顶孔自然通风48小时。底油（水）排空后， 3）重复第1）、2）步骤，直至当油气浓度为该油品爆炸下限的4－40％时。 4）排除油气 ①排除油气前应认真检查：是否已按要求排出底油（水）；是否切实断开油罐的所有管路系统；是否切实拆断油罐的阴极保护系统等。 ②打开罐顶上部透光孔、量油孔，卸下呼吸阀等，自然通风48小时。 ③打开油罐下部人孔，以风筒连接防爆风机与油罐下部人孔。经检查无误后，启动防爆风机，进行强制机械通风。 ④机械通风应采取正压通风，不得采取负压吸风。防爆风机应安装在上风口。 ⑤采用逆行间歇式通风。即每通风四小时，间隔一小时，连续通风二十四小时以上，每小时通风量宜大于油罐容积的十倍以上，直至油气浓度达到规定数值后，方可佩戴相应的呼吸器具和采取必要的防护措施入罐进行作业。 消防测爆（气体检测） 1）气体检测的范围，包括储罐内及附近35米范围内可能存留油品蒸汽的油气浓度。 2）气体检测应沿油罐圆周方向进行，并应注意选择易于聚集油气的低洼部位和死角。对于浮顶油罐还应测试浮盘上方的油气浓度。 3）每次通风（包括间隙通风后的再通风）前以及作业人员入罐前都应认真进行油气浓度的测试，并应做好详细记录。 4）作业期间，应定时进行油气浓度的测试。正常作业中每八小时内不少于两次，以确保油气浓度在规定范围之内。 5）对于动火分析的油气浓度测试，应采用可燃气体测试仪和测爆仪同时测定并于动火前三十分钟之内进行。如果动火中断三十分钟以上，必须重新做动火分析。试样均应保留到动火结束之后。 6）必要时可邀请消防部门派员协助或指导。 拆除施工方案 1）油罐拆除方案 A、油罐的拆除，主要以氧气乙炔火焰气割方式进行。 B、气割拆除方案主要采取“正拆”方案。“正拆”方案就是先搭设好稳固的脚手架，按照成片切割、自上而下的顺序逐圈进行。切割之前，把切割方案中事先划分好的每片切割区全部焊好吊耳，吊车吊钩挂上吊耳并起力时再行气割拆除。球罐切割的分片划分主要为上极板部分、赤道带板部分、下极板部分。 2）储罐附属设施拆除方案 （1）拆除采用自上而下施工，不搭设脚手架，利用软梯和吊板施工。 （2）施工时采取分段拆除法，拆除工具用手电钻、扁铲、螺丝刀、钳子等。 （3）拆除外保护层时，先用手电钻在其上端钻一孔，然后用铁钩子钩住，不规则用手电钻或螺丝刀进行拆除，拆除时应在保护层两侧（彩钢板两边）各有一个同步操作，罐顶一人，监护及放板，下部有专人接应。 （4）保温层在外防护层拆完后进行拆除，若板式用纺织装好，若被式应卷起捆好，再往下放，不得向下抛洒，清理接应。 拆除油罐前需先进行清罐工作，清罐工作委托专门的公司进行，清罐产生的油罐清洗废液、废渣暂存于项目原有危废暂存间内，之后委托有资质的单位处置。拆除下的废油罐和加油机等设备在清洗后（含油量小于3%）委托专门的公司处置。 ④旧管线开挖 旧管线开挖应自管线露出地面的两端开始，沿出露的管线循序渐进，切忌随处乱挖蛮干。开挖时忌用力过猛，禁止使用锄头、羊角。开挖时绝对禁止对管线本体进行撞击、刮擦、撬。 ⑤管道的拆除 用压风机对管道进行吹扫，吹出管道内残留的油污。可进行多次吹扫，在出口放一白布，白布上无油污为合格。可用锯进行切割。 用水泵对管道上水冲洗，冲洗完成后再用压风机对管道进行吹扫，吹出管道内的水。 切割机与挖掘机配合，破除加油站内的砼路面，并人工挖出埋地管道。 对管道进行切割，长度为6米左右，以便于拉运。 4、施工期污染物治理及排放 本项目为加油站迁建项目，在施工期将不可避免地产生一些局部的环境问题（施工噪声、生活污水、施工扬尘等），且各类影响将随着施工期的结束而消失。因此，应对其进行分析并采取合理可行的环保措施将不利影响减至最低。 （1）废气：拆除原有设施、场地清理、土石方挖填、车辆运输、装卸建筑材料、混凝土工程等施工活动过程中产生的扬尘；施工机械、交通运输等排放的废气。 （2）废水：施工人员生活污水、施工废水。 （3）噪声：施工机械噪声、运输车辆噪声。 （4）固废：工程土石方、拆除的原有设备、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （5）生态影响：加油站工程施工期间将破坏少量植被，并造成一定水土流失。 1、废水 （1）施工废水 根据类比分析，本项目施工期间施工废水主要产生于场地冲洗以及各种车辆设备冲洗，产生量约为5m3/d。施工中产生的施工废水中含有泥沙和固体废料，为了减少施工废水中的悬浮物浓度，减轻地表水污染的负荷量，需在施工工地设置临时废水沉淀池，使污水中悬浮物大幅度降低，并将施工废水经沉淀后的上清液回用，不外排。 （2）生活污水 根据类比分析，本项目站场建设及原项目拆除施工期高峰期施工人员约10人左右，按每人50L/d的用水量估计，则用水量为0.5m3/d，污水产生系数以0.85计，则日排生活污水量为0.425m3/d。 本项目在施工场区不设食堂等生活设施，生活污水依托周边民房已有卫生设施进行处理。 评价要求：施工期间应加强施工人员环境保护意识，禁止将施工废水、生活污水随意排放。 2、废气 施工期间废气主要为扬尘及其他废气。 1）扬尘 项目站场施工期废气污染源主要为施工扬尘。主要来自于储罐区、地基等基础工程土石方开挖、拆除原项目加油站设施、运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；建筑垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。 经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m³。根据《四川省灰霾污染防治办法》、《四川省灰霾污染防治实施方案》中的相关要求，本项目施工产生的扬尘防治提出以下要求： ①使用商品混凝土； ②施工站场四周应设置硬质密闭围挡； ③在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量使用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫和车轮冲洗装置，防止泥土带岀现场；施工车辆不得超载运输，出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； ④施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运； ⑤要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对洒落在路面上的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围住户正常生活造成影响； ⑥竣工后要及时清理和平整场地、及时实施地面绿化措施。 2）其他废气 施工期间运输车辆、燃油机械有尾气产生，电焊、喷涂油漆等亦会有废气产生，主要污染物有NO2、CO、SO2和CmHn等。由于本项目施工期较短，且上述污染物为间歇性产生，产生量较小，项目所在地地势开阔，因此，此类废气对环境影响很小。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 3、噪声 本项目站场施工期的噪声主要来自于各种施工机械、设备和车辆运输产生的作业噪声。施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生的噪声具有强度较高、无规则、不连续等特点。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。 表5-1 施工噪声声源强度 序号 机械名称 工作时产生的声压级(dBA) 1 推土机 78~96 2 电锯 95~100 3 重型汽车 84~89 4 轻型汽车 79~85 5 电钻、手工钻等 95~100 噪声减缓措施： （1）由于原加油站周围有居民，设备拆除时的设备（电锯等）会对周围人居造成一定影响，因此要求在拆除前先告知周围居民，取得周围居民的谅解，同时拆除工作在白天进行，不得夜间作业。 （2）合理优化项目施工总平面布置，必须打围施工。将高噪声设备布置在场地中部，远离附近居民点； （3）对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷； （4）施工车辆的运行线路应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸材料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料，严禁夜间装卸材料； （5）将现场噪声源相对集中放置，缩小噪声影响范围，并对产噪设备采取减振措施，可在设备与基础之间安装减振装置； （6）施工期不得使用高音喇叭进行宣传或指挥修建； （7）加强交通管理，保障施工车辆进出畅通，以避免由于运输作业影响当地交通秩序面产生的车辆鸣笛噪声污染。 4、固废 施工期固体废弃物主要为站场基础施工产生的土石方，此外还有建筑垃圾、沉淀池污泥以及施工人员的生活垃圾等。 1）建筑垃圾 ①开挖土石方：本项目场平工作由土地出让方负责，地下工程量小，故土石方工程量较小，根据建设单位提供的设计资料，现有拆除加油站土石方开挖总量为约300m3，回填300m3，无弃方产生。施工期间在用地范围内设置土石方临时堆场，并对堆场地面进行硬化，堆场表面采取覆盖措施，减小起尘量。及时进行土方回填并压实，防范水土流失。 ②废弃建筑材料和废包装材料：原加油站拆除及新建工程产生的建筑垃圾。经建设单位估算，项目施工现场产生的建筑垃圾约5t。其中1.45t（废铁、废钢、材料包装袋出售给废品收购站；废砖石用于场区道路等的基底材料）被回收利用，其余3.55t送至指定的建筑垃圾堆放点。 2）生活垃圾 本项目的生活垃圾主要是施工工作业人员和工地管理人员在施工现场产生的塑料、废纸和果皮等，高峰时施工场地人数约10人，施工人员生活垃圾排放量按0.5kg/（人•天），则施工期生活垃圾产生量约为5kg/d。生活垃圾经袋装收集，由环卫部门统一处理。 3）沉淀池污泥 施工期沉淀池产生的污泥定期清掏，送至垃圾填埋场，类比同类型项目，污泥产生量约为0.5t/a。 4）拆除的旧设备 在加油设备和储油设备拆除后，油罐中的油垢交由有资质的单位进行清洗，产生的废液由清洗单位（成都佳辉蓉达环保科技有限公司）回收处置，清洗后的油罐作为一般固废卖给废品回收商。加油设备由业主交由有资质的单位处置，本项目设备全部重新购买。 5、生态环境影响 项目站场建设在原址改造，不新增占地。施工期的水土流失原因主要是施工期挖土、填土和堆土场地的表土较为疏松，降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失。施工期的水土流失是短期行为，本项目在施工过程中，一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面在施工过程中，地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失。产生水土流失主要表现在以下几个方面： （1）施工时破坏植被产生水土流失； （2）建筑物地基开挖过程中产生水土流失； （3）工程堆土处置不当产生水土流失； 施工过程引起的水土流失，若不采取防护措施，不仅影响工程建设进度，而且流失掉的泥沙作为一种废弃物和污染物排向施工场地以外的环境，将影响对周围环境产生较大影响。因此，施工过程中水土保持工作显得相当重要，工程施工单位应采取有效的水土流失的防治措施： （1）严格遵守国家和地方有关水土保持法律、法规。 （2）施工时要随时保持施工现场排水设施的畅通，地质不良地段施工避开雨季。 （3）当暴雨来临时应使用一些防护物，如使用草席等进行覆盖，同时每隔一定距离设置沉沙池，这两项措施同时实施的效果相当好。 （4）在材料堆放场周围，应设土工布围栏，以减少建材随雨水流失，造成环境影响。 在采用以上措施后，可以有效减少站场施工带来的水土流失。 6、原加油站拆除时的环保措施 在本项目施工前，原加油站即关闭停运，并开始拆除其设备设施，首先拆除设备设施，然后根据该地块城市开发的利用的进度和要求，在施工时拆除建筑物。 在设备拆除过程中可能对环境造成的影响及其环保措施如下： 施工噪声：由于原加油站周围有居民，设备拆除时的设备（电锯等）会对周围人居造成一定影响，因此要求在拆除前先告知周围居民，取得周围居民的谅解，同时拆除工作在白天进行，不得夜间作业。 施工扬尘：若处理不当，土建拆除过程中的施工扬尘将对附近区域造成严重影响。在拆除过程中应向拆除场地和拆除的建筑物洒水，降低尘埃。 固废： ①废旧设备：在加油设备和储油设备拆除后，油罐中的油垢交由有资质的单位进行清洗，产生的废液由清洗单位回收处置，清洗后的油罐作为一般固废卖给废品回收商。加油设备由业主交由有资质的单位处置，本项目设备全部重新购买。 备注：建设单位原签订的危险废物处置协议已过期，环评要求，建设单位在拆除前前须重新续签或与其他有资质单位签订危险废物处置协议。 ②建筑垃圾：站房拆除中产生的建筑垃圾首先考虑送其它建筑工地填方用，多余部分送至指定的建筑垃圾堆放点，运送建渣车辆必须加盖，进出场地须冲洗底盘。 总之原加油站拆除的环境影响是暂时的，在采取以上环保措施后不会对外部环境造成大的影响。 根据项目分析，项目施工期废气、废水、噪声、固废处置措施合理可行不会对区域环境产生明显不利影响。同时污染物也会随着施工期的结束而结束，因此，施工期对区域环境影响可接受。 二、营运期 1、项目营运期工艺流程及产污位置 （一）营运期工艺流程 本项目为加油站建设，运营期工艺流程及产污位置图见下图。 图5-2加油工艺流程及产污位置图 本项目采用的工艺流程是潜油泵型加油工艺：成品油罐车将来油先卸到储油罐中，再由埋地油罐上装设潜油泵，将油罐内的油品送至加油机给车辆加油。潜油泵具有更好的环保性能（实现压力管道泄漏探测、防止管道泄漏，还可避免使用过程中发生溢油现象），潜油泵从设计和制造工艺上已考虑特殊场所使用的特点，安装与维护更加简单方便，并通过相关国家的防爆认证。 （1）卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。 （2）储油：本项目共设4个地埋式承重式双层储油罐，其中0#柴油罐1个，单罐容积为50m3；92#汽油罐、95#汽油罐和98#汽油罐各1个，单罐容积分别为为50m3、30m3、30m3。每座油罐均有HAN（阻隔防爆技术）、液位计，用于预防油罐爆炸事故和溢油事故；安装一次、二次油气回收装置；柴油罐设置1根DN50（无缝钢管）通气管，汽油罐共用一根DN50（无缝钢管）通气管，通气管高为4.5m，每个通气管口安装了DN50阻火器1个，管口设置呼吸阀。 （3）加油：将储罐内油品加入车辆。加油过程中产生的油气采用真空辅助方式密闭收集；加油软管配备拉断截止阀防止溢油滴油。 （4）油气回收装置 加油站油气回收系统分为两个阶段：卸油油气回收及分散式加油油气回收。 ①一次油气回收：在油罐车卸油过程中，随着储油车内液位线下降，地下储油罐内液位线上升，储油车内压力减小，地下储油罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，利用压力差使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束，回收效率大于95%。 图5-3一次油气回收系统示意图 图5-4一次油气回收实例图 ②二次油气回收：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内，此过程油气回收效率大于95%。 当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台加油机可共用1根油气回收总管。 图5-5二次油气回收系统示意图 （二）项目水平衡 本项目供水由自来水给水管网供给，本项目排水采用雨、污分流制。用水范围主要为生活用水、地坪冲洗用水等。 ①生活用水 本项目劳动定员为9人，按每人160L/d的用水量估计，则用水量为1.44m3/d。根据业主提供资料，年销售汽油2000t/a（汽油密度取0.79t/m3），即2531.6m3/a；柴油1000t/a（柴油密度取0.9t/m3），即1111.1m3/a。加油量按30L/辆·次计，则每年约有121423辆车在该站加油，每辆车平均人数为2人，如厕人员按50%计，消耗水量按2L/（d·人）计算，则车乘人员用水量为0.664m3/d。污水产生系数以0.85计，则生活污水产生量为1.79m3/d。全年工作天数按365天计算，则全年污水产生量为653.35m3/a。此类污水主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。 ②地坪冲洗用水 项目加油区面积为550m2，加油区地坪每周冲洗一次，冲洗水量按2L/(m2·次)计，则地坪冲洗最大日用水量为0.157m3/d，取0.85的排放系数，则项目地坪冲洗污水产生量为0.133m3/d，48.75m3/a。 ③绿化用水 厂区绿化面积为2260m2，绿化用水量按2L/（m2•d）计，则用水量为4.52m3/d，绿化用水全部被土壤吸收或蒸发，无废水产生。 ④初期雨水 本项目项目罩棚四周建雨水收集沟（规格为L×B×H=100m×0.1m×0.5m），将初期雨水（对降雨开始后，15分钟内的雨水进行收集）收集后排入项目北侧的隔油池（容积6m3，三级隔油设计），初期雨水经隔油池隔油处理后排入市政雨水管网，收集沟设盖板。 表5-2 项目用水量估算表 序号 用水项目 用水定额 规模 最大用水量（m3/d） 1 员工生活用水（含食堂用水和员工其他生活用水等） 160L/人·d 9人 1.44 2 司乘人员生活用水 2L/（d·人） 332 0.664 3 地坪冲洗用水 2L/(m2·次) 550m2 0.157 4 绿化用水 2L/（m2•d） 2260m2 4.52 5 合计 6.781 图5-6 水平衡图（m3/d） （三）产污环节 根据对各生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，确定本项目在生产过程中产生的污染因素如下： ①废气：主要有卸油和加油过程中产生的挥发油气、油罐呼吸过程产生的挥发油气、食堂油烟、汽车尾气以及备用发电机使用过程中产生的废气。 ②废水：主要为工作人员生活污水、地坪冲洗废水。 ③噪声：噪声源主要有站场设备噪声及进出加油站汽车产生的噪声。 ④固废：预处理池产生的污泥、隔油池产生的油泥、油罐清洗产生的油渣、含油弃物及生活垃圾。 三、营运期污染物治理及排放 1、废气 （1）加油站废气（非甲烷总烃） 本项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。根据《散装液态石油产品损耗标准》，项目所在区域属于A类区，卸油过程中汽、柴油损耗率分别为0.23%、0.05%；本项目为卧式储油罐，储油过程的损耗率可以忽略不计；加油过程中汽、柴油损耗率分别0.29%、0.08%。项目设置有一、二次油气回收系统，其油气回收效率可达到95%以上，按照年销售汽油1000吨、柴油300吨计算，则项目非甲烷总烃产生量及排放量见下表。 表5-3 项目加油站废气产排情况 污染源名称 产生基数（t/a） 损耗率 产生量（t/a） 一、二次油气回收效率 排放量（t/a） 油罐车 汽油 2000 0.23% 4.6 95% 0.23 柴油 1000 0.05% 0.5 无 0.5 加油机 汽油 2000 0.29% 5.8 95% 0.29 柴油 1000 0.08% 0.8 无 0.8 合计 / 11.7 / 1.82 根据《四川省灰霾污染防治办法》的要求： a新建储油库、加油站和新配置的油罐车，必须同步配备油气回收装置。 b对加油站的治理措施主要为铺设油气回收管线和采用油气回收性的加油枪，安装一次、二次油气回收装置。 本项目采取的治理措施为：铺设油气回收管线；采用油气回收性的加油枪；安装一次和二次油气回收装置。 一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。卸油和油气回收接口安装有节流阀、密封式快速接头盒冒盖，以防止油气挥发泄露。 二次油气回收阶段（即加油过程油气回收系统）在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关要求，项目废气处理主要采取了以下措施： a保持油品灌装率处于较高值，减少储罐中的油气空间，起到降低油蒸气损耗的目的。 b油罐车卸油必须采用密闭卸油方式，并对卸油及充装采取油气回收系统，储罐通气管管口应安装机械呼吸阀，以减少油料进出时的挠动蒸发。采用密闭式量油（液位仪）工艺。 c输油管线采用“耐油、耐土壤腐蚀、导静电”的非金属环保地下输油管道。 d进液管、液相回流管和气相回管上设止回阀，出液管和卸车用的气相平衡管上设过流阀，防止管道发生意外泄漏。 e分别在罐区、充卸台设置可燃气体检测报警系统，密切监控危险区域气体浓度，控制污染物的不正常排放，报警器宜集中设置于值班室。 f储油罐通气管口高出地面6m，并安装阻火器。 g选择质量优良、密封性能好的管道、阀体、法兰、垫片和设备，并注重设备维护、检修，每天每班检查一次，可有效减少废气的泄漏。 h卸油过程：设计采用密闭卸油方式卸油。汽车油罐车将汽油或者柴油运到加油站，先将油罐车进行接地，经静停、计量确认后专用卸油管道（带防静电接地线）连接油罐及卸油口，经检查后将油料经卸油管道自留放入油罐（卸油管安装时伸至距罐底200mm左右）。 i加油过程：加油时将加油枪插入油箱，经检查无误后，通过微机控制器启动潜油泵，将油料从油罐抽到加油机，经计量后加入汽车油箱。整个过程全部由微机自动控制，可提前输入加油量（或购油金额）后启动加油机，待加足预设油量后自动停机。 按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中6.1卸油油气排放控制标准实施区域和时限表3规定，本项目应执行本标准5.1中卸油油气排放控制的技术措施要求： a应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度不应小于200mm。 b卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头盒帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径接口。 c连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。 d所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀 e连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。 f未采取加油油气回收技术措施的加油站，卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。 按照《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014版）中6.3.1~6.3.6之规定，本项目应按如下规定执行： a油罐车卸油必须采用密闭卸油方式； b每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口应有明显标示； c卸油接口应装设快速接头及密封盖； d汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡时密闭油气回收系统； e卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头； f加油油气回收系统应采用真空辅助式油气回收系统 按照《挥发性有机物污染防治技术政策》中第二条第（八）款第1项规定，本项目应“配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统。 （2）食堂油烟 站区设有职工食堂。主要为员工提供工作餐，最多9人在厂内就餐。食堂就餐人数按9人次/d，备餐时间为5h计（三餐），食堂的平均食用油耗油系数为0.05kg/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.81%，则油烟最大产生量为0.0025kg/h，每年的油烟产生量为约4.62kg/a。 拟在厨房灶台上安装抽油烟机，收集的油烟废气经油烟净化器处理后引至站房楼顶排放，处理效率按85%计，则项目食堂油烟经处理后，排放量约0.693kg/a，油烟浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），即≤2mg/m3。 （3）柴油发电机废气 项目配备一台柴油发电机作为备用电源，发电时会有少量废气产生。柴油发电机位于站房内，仅在停电时使用，使用频率很低，废气产生量很小，同时柴油发电机自带的油烟净化处理达标后通过专用排烟管道排至室外。 （4）汽车尾气 加油加气站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、THC。因为车辆在站内行程较短，排放量较小，对环境影响不大。 综上所述，本项目采取的大气污染物防止措施符合《四川省灰霾污染防治办法》、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）、《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014版）和《挥发性有机物污染防治技术政策》的相关要求。通过采取上述措施，对产生的油气回收效率大于95%且项目站址较开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质周界浓度相对较小。运营对周围环境空气质量影响较小，不会对周边敏感点产生影响。 2、废水 （1）废水来源及产生量 项目营运过程中，主要是员工生活废水和外来司乘人员的生活废水；地坪冲洗废水；和初期雨水。 ①生活废水 项目生活用水量约为767.96m3/a。排水按照用水量的85%计，废水排放量约为653.35m3/a。 ②地坪冲洗废水 加油区地坪冲洗产生的冲洗废水，产生量约0.133m3/d，48.75m3/a。 ③初期雨水 本项目项目罩棚四周建雨水收集沟（规格为L×B×H=100m×0.1m×0.5m），将初期雨水（对降雨开始后，15分钟内的雨水进行收集）收集。 （2）采取的治理措施 项目生活废水经隔油池+预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入马尔康城市生活污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准后排入梭磨河；地坪冲洗废水经隔油池处理后用于场地绿化用水，不外排；初期雨水经隔油池处理后排入市政雨水管网。 根据现场踏勘，本项目所在区域市政管网已建设完善，为马尔康城市生活污水处理厂的纳污范围。 本项目废水处理前后的水质情况见下表。 表5-4 运营期废水污染物产生及排放情况 废水性质 废水量（m3/a） COD BOD5 SS NH3-N 处理前 产生浓度（mg/L） / 300 200 200 20 产生量（t/a） 653.35 0.196 0.131 0.131 0.013 预处理池处理 排放浓度（mg/L） / 300 200 100 20 排放量（t/a） 653.35 0.196 0.131 0.065 0.013 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准 500 300 400 - 马尔康城市生活污水处理厂处理后 排放浓度（mg/L） / 50 10 10 5 排放量（t/a） 653.35 0.033 0.007 0.007 0.003 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标 50 10 10 5 备注：新建2座隔油池，其中地面冲洗废水和初期雨水隔油池容积为6m3，位于项目西北角；食堂隔油池容积为0.2m3，位于食堂厨房内。 3、噪声 本项目营运期主要的噪声来源于加油泵工作、备用发电机和进出机动车辆产生的噪声，噪声源强为60～85dB（A），项目噪声治理措施如下表所示。 表5-5 主要设备噪声情况及治理措施表 声源 治理前噪声 治理措施 降噪量 治理后噪声 备用发电机 80-85 选用低噪声设备，设置减震垫，设置在专业设备房内，墙体隔声 约15 ＜70 潜油泵 60-70 选用低噪声设备，液体和地面隔声 约10 ＜60 加油机 65-70 选用低噪声设备，加油机底部设减 震垫，加强维护，加油机壳体隔声 约10 ＜60 外来车辆 60-70 严禁鸣笛，并减速慢行 约3 ＜60 项目营运期通过选用先进低噪设备，合理布置产噪设备，发电机高噪设备采取减震措施、放置于专用设备用房内，厂界噪声实行达标排放，不会对周边敏感点产生影响。 项目进出车辆所带来的噪声具有瞬时性和不稳定性，车辆离开后噪声影响随即消失，通过采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、设置减速带、减速及禁鸣标识标牌等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 4、固体废弃物 本项目营运期间的产生固体废弃物包括一般固废和危险固废，一般固废：站内工作人员及进出站内的其他人员产生的生活垃圾、预处理池污泥；危险固废：油罐清洗油渣、含油消防沙、隔油池浮油和油泥、含油废物（沾油抹布和手套）。 （1）一般固废的来源及产生量 1）生活垃圾 生活垃圾主要来源于工作人员和车乘人员。 项目运营期站内劳动定员为9人，垃圾产生量以0.5kg/d•人计进行计算，则工作人员垃圾产生量为4.5kg/d，年产生活垃圾约1.6425t/a。 车乘人员按照每年121423人计，每位车乘人员垃圾产生量以0.01kg/人计进行计算，项目车乘人员垃圾产生量约为2.43t/a。 项目生活垃圾产生总量约为4.0725t/a，经分类装袋收集后，由环卫部门统一清运。 2）预处理池污泥 预处理池产生的污泥定期清掏，送至垃圾填埋场，类比同类型项目，污泥产生量约为0.5t/a。 （2）危险废物的来源及产生量 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行），本项目危险废物主要为（HW08）及（HW49）。 1）油罐清洗油渣（HW08） 本项目油罐每3年清洗一次，废油渣产生量约占油罐总容积的0.2%，则项目油罐底部废油渣产生量约0.27t，委托成都佳辉蓉达环保科技有限公司进行清洗，油罐清洗油渣由成都佳辉蓉达环保科技有限公司带离处置，不在厂内暂存。 油罐清洗介绍：由于加工和储运等客观条件的限制，成品油中会含有少量的水分、杂质。加油站在经营成品油过程中，这些水分、杂质将沉淀到油罐底部。这些水分杂质的存在，不仅影响油品质量，还会对油罐产生腐蚀，因此，油罐必须定期清洗。本项目每3年清洗一次油罐，委托有资质的专业清洗公司进行清洗，清洗流程依次为：用防爆工具拆除管线和人孔盖、防爆油泵抽油至油罐车、抽取底油（油渣）、防爆风机送风、测量油气浓度达到规定值、清罐人员进入罐内、用铜丝刷（铜铲）对罐璧进行清理、除锈、油污清洗剂清洗（化学洗法）、清水清洗、用棉纱对罐璧进行擦洗、用棉布将罐内杂物、油渣清理干净、装入铝制桶内、将铝制桶吊出油罐、清理罐底、自检合格、双方验收、连通管线、封闭人孔盖、清理现场、竣工。 2）含油消防沙（HW08） 项目加油区和卸油区地面滴落的废油采用消防沙吸附方式处理，处理之后的消防沙含油，预计产生量约为0.02t/a，属HW08类危险废物，暂存于危废暂存箱，及时交由有危险废物处理资质的单位处置。 含油消防沙为不连续产生，故需要暂时储存于站内。按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的要求，应设置固定危险废物暂存点，并用符合规范的封闭、防渗容器封闭储存。本次评价要求，站房旁边新建一个危废暂存箱，环评要求危险废物采用防渗有盖铁桶封闭存放，并粘贴危险废物标识，建立储存记录。 3）隔油池浮油和油泥（HW08） 项目新建一座6m3隔油池，主要用于收集含油雨水。隔油池需定期清掏，隔油池浮油和油泥的产生量约0.01t/a，属于HW08类危险废物。隔油池浮油和油泥经打捞后桶装收集，放至危废暂存箱，及时交由有资质单位进行处理。 4）含油废物（沾油抹布和手套）（HW49） 加油站营运过程中会产生含油废物（沾油抹布和手套），预计产量约0.02t/a，属于HW08类危险废物，桶装收集，放至危废暂存箱，及时交由有资质单位进行处理。 （4）企业拟采取的措施 ①生活垃圾及污泥等经厂内统一收集后交由当地环卫部门清运，生活垃圾处置合理。 ②危险废物收集后暂存于单独的危险废物暂存间，交由有资质单位处理处置。同时环评要求，项目营运前与相关有资质的单位签订危废处置协议。 其中：根据国家相关要求，危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求建立符合标准的贮存设施，对生产过程中产生的危险废物进行临时储存，集中收集后送有资质的危废单位处理，对有毒有害及危险废物设置专用堆放场地，采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，并由专人负责收集、贮存及运输。 本项目固体废物产生及处置见下表： 表5-6 项目固体废物排放及处置情况汇总 序号 固体废弃物名称 产生量（t/a） 类别 处置方式 1 生活垃圾 4.0725 一般 固废 经收集后由环卫部门统一处理 2 污泥 0.5 定期清掏，环卫部门清运 4 油罐清洗油渣 0.27 HW08 由清洗公司带离处置 5 含油消防沙 0.02 HW08 分类存放，送有资质单位处理 6 隔油池浮油和油泥 0.01 HW08 7 含油废物（沾油抹布和手套） 0.02 HW49 备注：建设单位原签订的危险废物处置协议已过期，环评要求，建设单位在拆除前前须重新续签或与其他有资质单位签订危险废物处置协议。 危废储存及处理要求： 危废暂存区设置明显警示标识，由专人管理，依据国家相关法律法规，危险废物需送至具有相关处置资质的单位进行处理。 A.危废收集 危险废物的收集必须按照相关规定进行分类收集，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固废和生活垃圾。 B.危废暂存设施 项目拟在站房1F南侧设置1个危废暂存箱，为密闭式钢制结构，内置危险废物暂存容器。废物贮存场所按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识。危废暂存箱所在区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求，设防渗层，防止造成地下水污染。 图5-7 危废暂存箱示意图 C.危废转运 危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具有处理资质的单位处理。危险废物转运时应严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，依照危险物转移联单制度填写和保存转移联单，与加油站和危废处置单位的交接登记日期、数量及签名要详实，交接登记本及危险废物转移联单保存三年。 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）要求，本项目危险废物产生、处理汇总情况见表5-7、暂存情况见表5-8。 表5-7 危险废物汇总表 序号 危险废 物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 油罐清洗油渣 HW08 900-201-08 0.27 油罐 半固态 油类 3年 T，I 由清洗公司带离处置 2 含油消防沙 HW08 900-201-08 0.02 加油区、卸油区 固态 油类 1个月 T，I 分类收集，暂存于危废暂存箱内，由有处理资质的单位责清运和处置 3 隔油池浮油和油泥 HW08 900-210-08 0.01 隔油池 液态 油类 半年 T，I 4 含油废物（沾油抹布和手套） HW49 900-041-49 0.02 设备维护检修 固态 油类 1个月 T，I 表5-8 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存箱 油罐清洗油渣 HW08 900-201-08 / / / / / 2 含油消防沙 HW08 900-201-08 站房 南侧 2m2 密封桶装，置于危废暂存箱内 0.2吨 / 3 隔油池浮油和油泥 HW08 900-210-08 半年 4 含油废物（沾油抹布和手套） HW49 900-041-49 半年 5、地下水污染 （1）地下水污染源 本项目根据地下水防护要求，项目设计了防渗处理措施。场地周边及储油罐四周设置了雨水沟将雨水引至场外，避免了雨水流入作业区，实现雨污分流。项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，将油罐区、加油区、危废暂存区、隔油池设置为重点防渗区；预处理池为一般防渗区；其他区域为简单防渗区。 为了防止本项目营运期对地下水产生污染性影响，项目方设计中采取了以下地下水保护措施： （2）拟采取措施 为了尽可能减小对地下水的影响，项目的地下水污染防治措施和对策应坚持 “源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。因此，项目可从以下几方面来加强地下水影响防治措施： 1）源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ①油罐防渗措施 使用储油罐体材料应为钢；腐蚀裕度：1mm；储罐壁厚：储罐筒体壁厚6mm、冲压封头壁厚8mm；焊接工艺：焊接采用电弧焊；采用耐油橡胶石棉法兰垫，按国家标准配置螺栓、螺母、垫片；储油罐应采用喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5，使用加强级环氧煤沥青漆防腐；涂层结构：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆，涂层总厚度不小于0.6mm，3000伏电火花试验合格；储罐防漂浮形式：应设防漂浮抱箍、鞍座（固定于基础上）形式。 ②油罐罐池防渗措施 储罐间间距应不小于为0.5m，油罐罐池基坑开挖时，大面积开挖至-3.4M标高，然后只开挖1.6M宽基槽至-4.54M标高。基槽底部挖至硬土层，然后作用300mm厚砂卵石垫层，并夯实。除下部外，油罐周围回填材料采用级配砂石。罐区硬化地面、底板采用厚砂卵石垫层，并夯实，卵石垫层上部采用混凝土铺设。储罐的覆土层厚度为600mm。进油管、出油管以不小于3‰的坡度坡向油罐，通气管横管、油气回收管线均以不小于1%的坡度坡向油罐。 ③输油管线防渗措施 加油站输油管道应用DN50管埋地敷设，且深埋地下500mm以上。管沟底回填至少100mm厚的细土或中性沙子，管道敷设完成后进行了压力测试。回填管沟时，先回填300mm左右厚的河沙，再在其上铺设水泥混凝土。凡与油罐相连接的工艺管道皆坡向油罐，坡度均为i≥0.003，其中油气回收管线、通气管线以i≥0.01的坡度坡向油罐。 2）分区防渗 重点防渗区：油罐区、加油区、危废暂存区、隔油池； 一般防渗区：预处理池； 简单防渗区：除以上其他区域。 对重点污染区防渗措施： 危险废物暂存区布置在站房内，严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行防渗、防腐处理，危险废物暂存区要设置经过防渗、防腐处理的地沟和围堰。采用“粘土铺底+20cm混凝土+HDPE膜”（或达到同等防渗要求）进行防渗处理；油罐区、加油区、隔油池及管道，本项目采用双层油罐，罐体不需再另做防腐防渗措施，其余防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 对一般污染区防渗措施： 粘土铺底+20cm混凝土+表面涂覆防渗材料，要求防渗等级达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s﹚。 对简单污染区防渗措施：水泥硬化即可。 本项目分区防渗措施见下表。 表5-9 项目地下水污染防渗分区措施一览表 区域名称 防渗分区 防渗技术要求 拟采取措施 危险废物暂存间 重点防渗区 （GB18597-2001）（2013年修订） 2mm厚HPDE（高密度聚乙烯膜）+防渗混凝土（或达到同等防渗要求），渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。 油罐区、加油区、隔油池等 重点防渗区 （GB18597-2001）（2013年修订） 确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 预处理池 一般防渗区 按照GB18598标准执行 达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s﹚ 其他区域 简单防渗区 / 一般地面硬化 备注：项目在进行地下隐蔽工程（隔油池、预处理池、油罐区及地埋管线）、防渗工程（重点防渗、一般防渗）时，须留影像资料存档备案，以便后续进行竣工环保验收工作核实。 3）预防措施 ①项目采用密闭卸油方式、密封式加油流程，在油罐、加油机等设备选择、安装和试压严格按照国家现行标准和规范要求，大大地减少泄漏事故的发生； ②项目设置有液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，如果发生油罐较大量泄漏，液位报警装置能够发出警告； ③项目通过在线监测系统与人工检测可及时发现渗漏，采取应对手段，从而有效的避免渗漏油品进入环境，污染土壤和地下水； ④项目加油装置设置有紧急切断阀，能够在加油机发生泄漏时紧急停车，防止泄漏量扩大； ⑤项目对站油罐区均设有地下水监测井，即时监测站内地下水状况。当发现地下水质异常判断泄漏则发出警报及时截断源头并采取相应的补救措施。 总之，项目在采取以上措施后，可起到较好的地下水污染防治效果，对地下水环境质量影响较小。 6、土壤环境 当油罐、管道等发生泄漏时，泄漏油品随地表径流扩散或随消防淋溶液进入周边土壤环境，将造成土壤污染。土壤污染防治措施：油罐罐体防渗、油罐罐池防渗、输油管线防渗及站场地面防渗。 项目重点防渗区为防水等级为一级，防渗、漏要求为不发生泄漏事故，渗层渗透系数危废暂存区≤10-10cm/s，油罐区、加油区、隔油池≤10-7cm/s不会对地下水造成污染；一般防渗区预处理池防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订版中的要进行设计和施工，埋地油罐采用卧式钢制罐，为双层罐，钢板标准规格的厚度为6mm，并采用防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007-1999）的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。加油管线采用固定工艺管道，且采用无缝钢管，在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，选用了耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。 综上，在采取以上措施后，项目可满足土壤污染防治措施和管理要求。 7、污染物排放汇总 本项目污染物排放情况见下表。 表5-10 项目营运期污染物排放情况 序号 污染物 污染物类型 拟采取的措施 排放量 1 废气 非甲烷总烃 一、二次油气回收装置 无组织1.82t/a 食堂油烟 抽油烟机+油烟净化器处理后引至站房楼顶排放 0.693kg/a 2 水污染物 生活污水 隔油池+预处理池 653.35t/a 地坪冲洗废水 隔油池处理后用于绿化，不外排。 / 初期雨水 隔油池处理后进入市政雨水管网 / 3 固体废弃物 生活垃圾 由环卫部门同一清运处置 4.0725t/a 预处理池污泥 定期清掏，环卫部门清运 0.5t/a 油罐清洗油渣 由清洗公司带离处置 0.27t/a 含油消防沙 设置单独的危废间，并交由有资质的单位处置 0.02t/a 隔油池浮油和油泥 0.01t/a 含油废物（沾油抹布和手套） 0.02t/a 6、“三本账”分析 本项目为改扩建项目，本项目实施后污染物排放“三本账”见下表。 表5-11 项目实施后污染物排放“三本账” 类别 污染物 项目原有排放量 本次工程排放量 “以新代老”削减量 本项目实施后总排放量 本项目实施后排放增减量 废水 水量（m3/a） 605.9 653.35 -605.9 653.35 +47.45 COD（t/a） 0.182 0.196 -0.182 0.196 +0.014 NH3-N（t/a） 0.012 0.013 -0.012 0.013 +0.001 废气 非甲烷总烃（t/a） 1.82 1.82 -1.82 1.82 0 固体废物（t/a） 一般固废 生活垃圾 0 0 0 0 0 预处理池污泥 0 0 0 0 0 危险废物 油罐清洗油渣 0 0 0 0 0 含油消防沙 0 0 0 0 0 隔油池浮油和油泥 0 0 0 0 0 含油废物（沾油抹布和手套） 0 0 0 0 0 备注：废气排放量包括有组织排放量和无组织排放量。 由三本帐可知，本项目为改扩建项目，因柴油和汽油的年销售增加，使水污染物排放量有所增加且由于原有一、二次油气回收装置使用时间较长，回收效率不高，本项目建成后新加装，回收效率增加。因此在汽油及柴油销量增加情况下，废气排放量未增加。同时在采取相应的污染治理措施后污染物排放能达到相应排放标准。建议项目在今后运营过程中加强污染治理措施，降低污染物排放量。 7、环保投资估算一览表 本项目建设总投资886万元，采用类比分析，估算本项目环保建设投资约69.7万元，占工程总投资的7.87%，需投入的环保设施及投资见下表。 表5-12 环保设施（措施）及投资一览表 内容 项目 污染物名称 治理措施 投资 万元 施 工 期 废气治理 扬尘、废气 配（或租）一辆洒水车，及时清扫路面尘土；设置防尘围挡；使用商用混凝土；及时维护设备，提高燃料使用效率；合理规划，文明施工 2.5 废水治理 施工废水 临时修建1个施工废水沉淀池，经沉淀后上清液回用 0.5 生活污水 依托项目周边民房已有的卫生设施进行处理 0.5 噪声治理 施工噪声 合理布置施工机械和安排施工时间，夜间禁止施工 / 固体废物处置 土方石、建筑弃渣、生活垃圾、沉淀池污泥 站场建设产生的废弃材料尽量回收利用，不能利用的运至指定的堆场堆放；土石方临时堆场地面硬化；沉淀池污泥定期清掏送至垃圾填埋场；生活垃圾袋装后由环卫部门统一清运。 2 拆除的废旧设备 交由有资质的单位处置 2.5 营运期 废气治理 挥发油气 铺设油气回收管线；安装一次和二次油气回收装置；设置一座通气管。 4 食堂油烟 抽油烟机+油烟净化器处理后引至站房楼顶排放。 1 废水治理 生活污水 1座食堂隔油池和1座预处理池，容积分别为0.2m3和4m3，位于站房北侧绿化带下 0.2 初期雨水、地坪冲洗废水 1座隔油池，位于项目北侧地下，容积约6m3，设计为三级隔油 2 噪声治理 设备 噪声 选用低噪声设备，设备基础减震。 2.5 车辆噪声 设置减速、禁止鸣笛标志 0.5 固体废物处置 生活垃圾、预处理池污泥 袋装后由环卫部门统一清运；预处理池定期清掏，送至垃圾填埋场 0.5 油罐清洗油渣 成都佳辉蓉达环保科技有限公司带离处置。 1.0 含油消防沙、隔油池浮油和油泥、含油废物（沾油抹布和手套） 1个危废暂存箱，交有资质单位进行处理。（备注：原签订的危险废物处置协议已过期，建设单位应重新与有资质的单位签订处置协议）。 5.0 防渗措施 油品泄漏 进行分区防渗，并按照相关规范对各生产装置区进行防渗处理 21 监测计划 进行分区防渗，并按照相关规范对各生产装置区进行防渗处理；设置地下水监测井。 18 绿化 场地四周绿化面积2260m2 / 风险防范 ①消防：配置4kg手提式干粉灭火器8具、35kg推车式干粉灭火器1台、5块灭火毯、2m3消防沙、消防铲5个、消防桶5个；②报警：分别在罐区、充卸台、加油岛设置汽柴油气体检测报警系统各1套。 6 合计 / 69.7

项目主要污染物产生及预计排放情况                 表（六）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 废气 | 施工扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 燃油和交通运输废气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 加油站 | 非甲烷总烃 | 11.7t/a | 1.82t/a |
|  |  |  | 食堂油烟 | 4.62kg/a | 0.693kg/a |
|  |  |  | 备用发电机废气 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 废水 | 生活废水 | 0.425m3/d | 0.425m3/d |
|  | 运营期 | 办公生活（653.35m3/a） | COD | 300mg/L，0.196t/a | 300mg/L，0.196t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.131t/a | 200mg/L，0.131t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.131t/a | 100mg/L，0.065t/a |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L，0.013t/a | 20mg/L，0.013t/a |
| 固体废物 | 施工期 | 固废 | 生活垃圾 | 5kg/d | 0 |
|  |  |  | 土石方 | 300m3 | 0 |
|  |  |  | 工程建筑垃圾 | 5t | 0 |
|  |  |  | 拆除的废旧设备 | / | 0 |
|  |  |  | 沉淀池污泥 | 0.5t | 0 |
|  | 营运期 | 工作人员和车乘人员 | 生活垃圾 | 4.0725t/a | 0 |
|  |  | 预处理池 | 污泥 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 油罐 | 油罐清洗油渣 | 0.27t/a | 0 |
|  |  | 加油区、罐区 | 含油消防沙 | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 隔油池 | 隔油池浮油和油泥 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 站区 | 含油废物（沾油抹布和手套） | 0.02t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 噪声 | 机械噪声 | 78～100dB(A) | 满足GB12523-2011标准 |
|  | 营运期 | 各类产噪设备 | 设备运行噪声 | 60~85dB(A) | 达到GB12348-2008中2类、4类标准 |
| 其他 | / | / | / | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目在原有的土地上进行改建，不新增用地，将对工程区原有生态环境有一定不利影响，通过绿化，可在一定程度上缓解不利影响。 |

环境影响分析                                     表（七）

一、施工期环境影响分析： 在站场地基处理、基础工程、主体工程施工及装饰工程施工建设中，电焊、土方开挖，挖土机、运土卡车等机械设备运行时将产生噪声、扬尘，运输汽车将排放尾气。施工过程将产生建筑垃圾和废弃包装材料和生活污水。将对当地的生态环境带来不同程度的影响。因此，在施工期间，应严格遵守国家和地方政府的相关规定，文明、安全、环保施工，使这些影响得以控制或减小。 1、施工期大气环境影响分析 本项目施工过程中，对环境空气构成影响的主要因素是施工扬尘，包括开挖土方回填、挖土填方原加油站拆除、材料运输等产生的扬尘。一般情况下，其产生量在有风旱季晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。另外，工程施工时施工机械运行产生的无组织排放废气也对空气环境质量有所影响。 （1）扬尘 ①施工期扬尘起尘因素分析 在整个施工期间，产生扬尘的作业中车辆运输、装卸造成的扬尘最为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表所示。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。扬尘量与距地面50m处风速、起尘风速、尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 ②施工期扬尘防治对策 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将颗粒物污染距离缩小到20~50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m 颗粒物小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 因此，具体防治措施如下： a．施工中在工地边界设置一定高度的围护装备，工地建筑结构施工架外侧设置防尘网或防尘布，以减少结构过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放量。脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； b．要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面上的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常工作生活造成影响； c．由于道路上扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此在施工场地对施工车辆必须限速行驶，同时在施工场地出口放置防尘垫。施工场地进行硬化处理，保持施工场地清洁、湿润，并加强管理；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； d．建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； e．竣工后要及时清理场地；在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； f．施工单位遇四级以上大风天气，应当停止易产生扬尘污染的施工作业。 ③施工期扬尘影响分析 通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围具体见下表。 表7-3 施工现场扬尘治理前后颗粒物浓度 mg/m3 产尘位置 产尘因素 治理前后 距施工场界距离（m） 10 30 50 100 150 200 400 运输沿线料场、弃土堆场、开挖现场 开挖、建材、弃土运输装卸 治理前 - - 8.0 2.3 1.0 0.5 0.3 治理后 - 2.0 0.8 0.5 0.3 0.1 - 由上表可以看出，项目在采取扬尘控制措施以后，可以有效控制扬尘的影响范围，且降低了颗粒物的浓度，防尘措施明显，能够有效减少扬尘对环境的影响。在施工过程中，施工单位必须严格落实本环评提出的扬尘控制措施，有效控制扬尘，使其对环境的影响降至最低。 （2）其他废气 项目施工期使用的施工机械、运输车辆所排放的废气中含有CO、HC等污染物，对施工现场的大气环境有一定影响。但因其废气产生量较小，且露天空旷条件利于气体扩散，因此对大气环境影响轻微。同时建议施工方提高燃料利用效率，最大程度降低废气排放量，使得项目附近环境受到废气影响减小。 2、施工期地表水环境影响分析 在施工期间，影响水环境质量的主要因素是施工污水和施工人员生活污水。 （1）施工污水包括冲洗场地和设备的洗涤水，为减少施工废水中的悬浮物浓度，减轻地表水污染的负荷量，需在施工工地设置废水沉淀池，施工废水经沉淀处理后的上清液回用，施工废水不外排。 （2）根据工程分析，本项目施工人员生活污水排放量为0.425m3/d。生活污水依托周边民房已有卫生设施进行处理。 评价要求：施工期间应加强施工人员环境保护意识，禁止将施工废水、生活污水随意排放。 综上所述，项目产生的废水不会对项目所在区域的水环境造成不利影响。 3、施工期声环境影响分析 （1）噪声源强 项目施工期间，主要噪声产生如下表： 表7-4 施工期噪声声源强度表 序号 机械名称 工作时产生的声压级(dBA) 1 推土机 78~96 2 电锯 95~100 3 重型汽车 84~89 4 轻型汽车 79~85 5 电钻、手工钻等 95~100 （2）预测模式 本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值，其噪声预测公式为： 式中：LA(r) ——距声源r 米处的声级值，dB(A)； LA(r0) ——距声源r0米处的声级值，dB(A)； r、r0 ——距声源的距离，m； 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： 式中：L ——叠加后总声压级，dB(A)； Li ——各声源的噪声值，dB(A)； n ——声源个数。 （3）预测结果 本项目以最大典型噪声为代表，预测本项目对周边环境的影响，施工期噪声影响预测值见下表。 表7-5 施工期噪声预测结果 噪声源强值100dB（A） 距噪声源的距离 10m 50 60 100 150 200 250 300 350 预测值dB（A） 80.0 66.0 64.4 60.0 56.5 54.0 52.0 50.5 49.1 由上表可以看出，施工期间产生的施工噪声昼间将对100m范围内，夜间将对350m范围内造成噪声污染影响，为避免和降低施工噪声扰民程度，环评提出以下措施： （1）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开周边居民休息时间，严禁夜间进行高噪声施工。 （2）合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于场地西侧降低对周边居民的影响。 （3）对高噪声设备采取隔声、隔振或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等，可降低噪声源强30-50dB（A）。 （4）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，严禁汽车鸣笛。 （5）日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。 本项目施工期噪声不可避免会对周边居民和区域声学环境产生一定影响，由于项目工程量较小，施工期相对较短，随着施工结束，噪声影响随之消失。只要采取以上的措施，做到文明施工，能够有效减轻施工噪声对环境的影响。 4、施工期固体废弃物环境影响分析 根据工程分析可知，本项目施工期固体废弃物主要为站场基础施工产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾及沉淀池污泥。 开挖土石方：本项目场平工作由土地出让方负责，地下工程量小，故土石方工程量较小，根据建设单位提供的设计资料，现有拆除加油站土石方开挖总量为约300m3，回填300m3，无弃方产生。施工期间在用地范围内设置土石方临时堆场，并对堆场地面进行硬化，堆场表面采取覆盖措施，减小起尘量。及时进行土方回填并压实，防范水土流失。 废弃建筑材料和废包装材料：原加油站拆除及新建工程产生的建筑垃圾。经建设单位估算，项目施工现场产生的建筑垃圾约5t。其中1.45t（废铁、废钢、材料包装袋出售给废品收购站；废砖石用于场区道路等的基底材料）被回收利用，其余3.55t送至指定的建筑垃圾堆放点。 生活垃圾：施工期生活垃圾产生量约为5kg/d。生活垃圾经袋装收集，由环卫部门统一处理。 沉淀池污泥：污泥产生量约为0.5t/a，施工期沉淀池产生的污泥定期清掏，送至垃圾填埋场。 拆除的废旧设备：在加油设备和储油设备拆除后，油罐中的油垢交由有资质的单位进行清洗，产生的废液由清洗单位回收处置，清洗后的油罐作为一般固废卖给废品回收商。加油设备由业主交由有资质的单位处置，本项目设备全部重新购买。 通过采取上述措施，项目施工过程中，将不会在站场以外产生固体废物，项目站场内的固体废物对周围环境将不会产生影响。 5、生态影响分析 项目施工过程中的生态环境问题主要表现在施工期的基础开挖、填方作业阶段的水土流失。为此，施工方根据以下原则对施工弃土、弃石临时堆放地进行防治，努力将施工期间的场地水土流失对环境造成的不良影响降低到最小。 （1）施工期间及时对产生的临时废弃土石进行及时回填，尽量减少废弃土石的堆放面积和数量。 （2）场地内设置专门的雨水导流渠，防止因雨水冲刷造成水土流失，不因雨水原因导致水土流失。 通过采取以上措施后，大大减少了因施工造成水土流失，对生态环境的影响也降低到了最低。因此，项目施工期对所在区域生态环境没有造成明显影响。 综上所述，项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要项目施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可得到消除或有效控制，可使其对环境的影响降至最小程度。 二、营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 ①地表水环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)中5.2节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 表7-6 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其它 三级A 直接排放 Q<200或W<6000 三级B 间接排放 - 本项目废水排放方式为间接排放。因此，判定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 ②评价工作范围确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中5.3.2.2，建设项目地表水环境影响评价等级为三级B的建设项目评价范围应符合以下要求： 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求； B）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 ③评价内容 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型三级B评价，主要评价内容包括： 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； 依托污水处理设施的环境可行性评价。 评价范围：马尔康城市生活污水处理厂排口上游500m至下游3km梭磨河河段。 预处理池可行性分析：本项目新建一座预处理池（4m3），本项目污水产生量1.79m3/d，按污水停留2h计，本项目预处理池设计容积能够满足本项目的使用。 隔油池合理性分析：本项目地坪冲洗废水和初期雨水经单独的一座隔油池（6m3）处理，位于项目西北角；食堂设置单独的一座隔油池（0.2m3），位于食堂厨房。隔油池设置合理可行。 污水处理厂依托可行性分析：马尔康城市生活污水处理厂于2019年3月开始投入试运营。目前正在修建中，采用较为先进的污水处理工艺高科技污水循环处理，污水处理规模1万t/d。马尔康城市生活污水处理厂建成后将极大的改善周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态环境具有十分重要的作用。（据了解，马尔康城市生活污水处理厂预计2020年年底投入运行，本项目预计2020年年底前改造完成后投产）。 马尔康城市生活污水处理厂处理后水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入梭磨河。本项目在马尔康城市生活污水处理厂纳管范围内。本项目污水量为1.79m3/d，本项目生活污水接现有污水管网排入马尔康城市生活污水处理厂处理可行。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表7-7 废水间接排放口基本情况表 排放口地理坐标 排放量（t/a） 排放去向 排放规律 排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 排放限值（mg/L) 102.249345 31.890154 653.35 预处理池 间歇排放 全天 马尔康城市生活污水处理厂 BOD5、CODcr、pH、TP、NH3-N、SS BOD5≤10、CODcr≤50、pH≤6~9、TP≤0.5、NH3-N≤5、SS≤10 表7-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否合理 排放口类型 治理设施编号 治理设施名称 生活污水 BOD5、CODcr、TP、NH3-N 其他 间歇排放 1# 预处理池 / 是 企业总排口 ④评价结论 综上所述，本项目污水处理方案合理可行，正常的营运对地表水环境影响较小。同时要求建设单位对预处理池定期进行清捞（至少半年1次）。 2、大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要为汽车尾气、非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，本次评价对非甲烷总烃进行分析评价。 （1）大气环境影响等级判定 1）评价等级判定依据 本次评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ22-2018）规定：根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi ---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci---采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； Coi----第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按表7-2的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。 同一项目有多个污染源(两个及以上)时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评 价等级最高者作为项目的评价等级。 表7-9 大气评价工作等级划分 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 2）评价因子及评价标准筛选 表7-10 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值/（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1h平均值 2.0 参照《大气污染物综合排放标准详解》，具体第244页。 3）本项目估算模型参数表如下： 表7-11 本项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 5.4万人 最高环境温度/℃ 34.8 最低环境温度/℃ -17.5 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m — 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km — 岸线方向 — 4）污染源参数 本项目主要废气污染源排放参数见下表：

表7-12 本项目无组织排放计算参数表（面源） 编号 名称 面源起点X坐标/Y坐标/度 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数 排放 工况 污染物排放速率Kg/h 非甲烷总烃 1 车间 E 102.249109 N 31.889865 2626.51 22 25 30 6.0 8760 正常 0.208

本项目无组织排放的主要污染物估算模式计算结果见下表。 表7-13 项目无组织排放的主要污染物估算模式计算结果 距源中心下风向距离D（m） 颗粒物（车间） 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 9.98E-02 4.99 32 1.64E-01 8.21 50 1.51E-01 7.54 75 1.31E-01 6.54 100 1.10E-01 5.48 150 9.82E-02 4.91 200 8.64E-02 4.32 250 7.59E-02 3.80 300 6.75E-02 3.38 350 6.05E-02 3.03 400 5.45E-02 2.72 450 4.93E-02 2.46 500 4.48E-02 2.24 1000 2.17E-02 1.09 1500 1.34E-02 0.67 最大落地浓度处距离 1.64E-01 32m 评价等级 二级 由上表可知，本项目大气评价工作等级为二级，评价范围边长5km的矩形区域。根据大气污染物预测，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放进行核算。本项目大气污染物排放核算表见下表。 表7-14大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（kg/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 加油站区 卸油、加油 非甲烷总烃 一、二次油气回收 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 4.0 1820 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 1820 本项目大气污染物年排放量核算表见下表。 表7-15大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（kg/a） 1 非甲烷总烃 1820 （2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境 防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。由前述预测结果可知，本项目大气污染物短期浓度贡献值未超过环境质量浓度限值，因此不需设置大气环境防护距离。 （3）大气环境影响评价自查 本项目大气环境影响评价自查表详见附表3。 （4）大气环境影响评价结论 本项目废气中各污染物最大落地浓度占标率很低，不会对周边环境空气构成显著影响；同时本项目对于排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。因此，本项目各类废气污染物排放对周围大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为设备噪声、车辆噪声和人群噪声。 本项目噪声源主要为备用发电机、潜油泵、加油机（内含小型真空泵）、机动车辆，各类噪声值在60-85dB(A)之间。备用发电机、潜油泵、加油机（内含小型真空泵）等设备采取选用低噪声设备，设置减震垫，隔声等措施后，能够做到达标排放。机动车辆采用严禁鸣笛，并减速慢行等管理措施后，不会对周边声学环境产生明显影响。本项目为24小时营业制，为减少夜间营业对周边声环境影响，本评价要求建设单位进一步加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。 表7-16 主要设备噪声情况及治理措施表 声源 治理前噪声 治理措施 降噪量 治理后噪声 备用发电机 80-85 选用低噪声设备，设置减震垫，设置在专业设备房内，墙体隔声 约15 ＜70 潜油泵 60-70 选用低噪声设备，液体和地面隔声 约10 ＜60 加油机 65-70 选用低噪声设备，加油机底部设减 震垫，加强维护，加油机壳体隔声 约10 ＜60 外来车辆 60-70 严禁鸣笛，并减速慢行 约3 ＜60 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价工作的分级是依据建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度及受建设项目影响人口的数量。 1、一级GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上(不含5dB(A))，或收影响人口数量显著增多。 2、二级GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)~5dB(A)(含5dB(A))，或受噪声影响人口数量增加较多。 3、三级GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下(不含3dB(A))，且受影响人口数量变化不大。 本项目评价区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准区域，本工程的噪声主要为营运期生产机械设备噪声，经隔声降噪后，噪声对环境敏感点的影响噪声级增高量，项目建设前后评价区敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下、且场界外声学环境受影响人口数量变化不大，因此，本工程声环境评价工作等级为二级。 （2）噪声计算模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式进行噪声影响预测。 根据设备噪声强度，本项目预测采用点声源衰减模式，其噪声预测公式为： 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1 ——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——各种衰减量，包括空气吸收、声屏障或遮挡物、地面效应等引起的衰减量。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数。 根据本项目实际情况，把各具体复杂的噪声源简化为一个点声源进行计算，再将声值进行叠加，经过计算站内各噪声源噪声叠加后噪声值为71dB（A）。 （3）预测结果和分析 根据噪声衰减公式对噪声源在不同距离的衰减量进行计算得出本项目噪声的贡献值，并叠加现状值，结果见下表。 表7-17 噪声源对厂界预测点的噪声贡献值 监测点位 预测时段 现状监测 噪声源L（m） 贡献值 预测值 达标情况 东侧厂界外1m处 昼间 54 37 23.73 54.00 达标 夜间 43 37 23.73 43.05 达标 南侧厂界外1m处 昼间 56 50 43.09 56.22 达标 夜间 43 50 43.09 46.06 达标 西侧厂界外1m处 昼间 57 29 53.05 58.60 达标 夜间 44 29 53.50 53.96 达标 北侧厂界外1m处 昼间 54 50 49.51 53.33 达标 夜间 42 50 49.51 49.97 达标 北侧居民点外1m处 昼间 51 70 30.87 51.04 达标 夜间 40 70 30.87 40.50 达标 环评标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 图7-1 项目等声级线图 根据预测结果，本项目建成后，本项目各测点预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准及4类标准要求，项目营运期噪声做到了达标排放。因此，本项目投入运行后对区域声学环境不会造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固废分为一般固废和危险废物两大类。一般固废包括生活垃圾、预处理池污泥；危险废物主要为油罐清洗油渣、隔油池浮油和油泥、含油废物（含油抹布和手套）和含油消防沙。 生活垃圾和预处理池污泥由环卫部门统一清运；油罐清洗油渣由成都佳辉蓉达环保科技有限公司带离处置；隔油池浮油和油泥、含油消防沙、含油废物（沾油抹布和手套）收集后交由有资质单位进行处理。 综上所述，本项目产生的固体废弃物去向明确，妥善处理，不会对环境造成二次污染。 5、地下水环境影响分析 储油罐和输油管线若出现泄漏或渗漏，将对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，将产生严重异味。同时这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，不仅造成植物、生物的死亡，其吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使污染源得到及时控制，这种污染经地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 （1）评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为加油站建设项目，为导则规定的Ⅱ类项目；本项目不涉及集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；项目所在的区域居民饮用水均采用自来水，不涉及分散式饮用水水源地，故项目所在地的地下水环境敏感程度为不敏感。建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表： 表7-18 地下水评价等级划分表 项目类别 敏感程度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 综上分析，本项目地下水评价工作等级为三级。评价范围根据查表法确定为项目建设场地及周边≤6km2范围。 （2）项目所在地环境水文地质条件 根据查询的项目所在区域地勘资料：区内旱、雨季分明，气候的水平和垂直分带明显。这种降雨集中、气候分带和本区固有的深谷地形、对地下水的交替循环有这明显影响。工程区内地下水按其赋存形式有松散堆积层孔隙水和基岩裂隙水两大类型，主要受河水、大气降水和高山融雪水所补给。 ①松散堆积层孔隙潜水 区域第四系松散堆积层孔隙水主要赋存于第四系松散堆积层孔隙中，受大气降水、上游河水和邻近沟谷补给，向梭磨河排泄。崩坡积堆积层因结构松散，有利于地表的快速入渗和排泄，含水性差。河床段冲洪积堆积层受河水补给影响，富水性好。 ②基岩裂隙水 基岩裂隙水分布于基岩岩体裂隙中，受大气降水、上覆堆积层孔隙水及地表沟水补给，排泄与河（沟）谷中或以下降泉的形式排泄于河流或下游沟谷。区内基岩完整性较好，无较大的断层破碎带，基岩富水性较差。 （3）对地下水环境影响分析及评价 本次地下水环境影响评价等级为三级，项目场地水文地质条件简单，故采用类比法对项目区域地下水环境影响进行预测与评价。预测结果应为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。 ①情景分析 根据前述分析，本项目地下水污染途径主要为渗入型，在营运期正常情况下，基本不会地下水环境产生影响。但如果发生以下事故，会对地下水水质产生污染：地下油罐发生破损，油罐储存的油料泄漏进入地下水环境；项目在卸油、加油、油料输送过程中，发生油料泄漏入地下水环境；项目管道等发生破损，废水下渗，进入地下水环境。 ②类比分析 本项目于2003年前建成投产，且本项目改建前一直采用单层储油罐，根据本次对项目所在地下游地下水监测结果显示，各监测因子未出现超标，因此，项目建成至今未发生油罐破损而导致石油烃污染地下水的情况。而本次改建将对单层储油罐更换为FF双层承重储油罐。双层罐的改造将更加降低对地下水污染的概率。 因此，双层罐改造后的加油站新增污染概率基本为零，发生土壤污染的概率极小。 （4）地下水环境保护措施 根据工程分析，项目拟采取的地下水防治措施如下： 1）源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ①油罐防渗措施 使用储油罐体材料应为钢；腐蚀裕度：1mm；储罐壁厚：储罐筒体壁厚6mm、冲压封头壁厚8mm；焊接工艺：焊接采用电弧焊；采用耐油橡胶石棉法兰垫，按国家标准配置螺栓、螺母、垫片；储油罐应采用喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5，使用加强级环氧煤沥青漆防腐；涂层结构：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆，涂层总厚度不小于0.6mm，3000伏电火花试验合格；储罐防漂浮形式：应设防漂浮抱箍、鞍座（固定于基础上）形式。 ②油罐罐池防渗措施 储罐间间距应不小于为0.5m，油罐罐池基坑开挖时，大面积开挖至-3.4M标高，然后只开挖1.6M宽基槽至-4.54M标高。基槽底部挖至硬土层，然后作用300mm厚砂卵石垫层，并夯实。除下部外，油罐周围回填材料采用级配砂石。罐区硬化地面、底板采用厚砂卵石垫层，并夯实，卵石垫层上部采用混凝土铺设。储罐的覆土层厚度为600mm。进油管、出油管以不小于3‰的坡度坡向油罐，通气管横管、油气回收管线均以不小于1%的坡度坡向油罐。 ③输油管线防渗措施 加油站输油管道应用DN50管埋地敷设，且深埋地下500mm以上。管沟底回填至少100mm厚的细土或中性沙子，管道敷设完成后进行了压力测试。回填管沟时，先回填300mm左右厚的河沙，再在其上铺设水泥混凝土。凡与油罐相连接的工艺管道皆坡向油罐，坡度均为i≥0.003，其中油气回收管线、通气管线以i≥0.01的坡度坡向油罐。 2）分区防渗 本项目地下水分区防渗情况详见下表。 表7-19 项目地下水污染防渗分区措施一览表 区域名称 防渗分区 防渗技术要求 拟采取措施 危险废物暂存间 重点防渗区 （GB18597-2001）（2013年修订） 2mm厚HPDE（高密度聚乙烯膜）+防渗混凝土（或达到同等防渗要求），渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。 油罐区及地埋管线、加油区、隔油池等 重点防渗区 （GB18597-2001）（2013年修订） 确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 预处理池 一般防渗区 按照GB18598标准执行 达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s﹚ 其他区域 简单防渗区 / 一般地面硬化 备注：项目在进行地下隐蔽工程（隔油池、预处理池、油罐区及地埋管线）、防渗工程（重点防渗、一般防渗）时，须留影像资料存档备案，以便后续进行竣工环保验收工作核实。 3）预防措施 ①项目采用密闭卸油方式、密封式加油流程，在油罐、加油机等设备选择、安装和试压严格按照国家现行标准和规范要求，大大地减少泄漏事故的发生； ②项目设置有液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，如果发生油罐较大量泄漏，液位报警装置能够发出警告； ③项目通过在线监测系统与人工检测可及时发现渗漏，采取应对手段，从而有效的避免渗漏油品进入环境，污染土壤和地下水； ④项目加油装置设置有紧急切断阀，能够在加油机发生泄漏时紧急停车，防止泄漏量扩大； ⑤项目对站油罐区均设有地下水监测井，即时监测站内地下水状况。当发现地下水质异常判断泄漏则发出警报及时截断源头并采取相应的补救措施。 综上所述，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 4）地下水日常监测 本项目不在地下水饮用水水源保护区和补给径流区内，周边居民以自来水作为饮用水。根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，可设一个地下水监测井，设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，建议靠近埋地油罐，要求设置在加油站内。地下水监测指标及频率如下： ①定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 ②定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。 表7-20 地下水监测计划 排放口 监测因子 监测频率 地下水监测井 定性检测（肉眼观测、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法） 1次/周 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 定性监测发现地下水存在油品污染时，立即启动；未发现问题，则1次/季度 6、土壤环境影响分析 （1）评价等级划分 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分类别。 ①项目类别 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中机动车燃油零售（F5265）；项目加油站为污染性企业；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 ②占地规模 本项目的占地面积为8278.55m2＜5hm2，本项目占地规模为小型。 ③敏感程度 本项目位于马尔康市阿底村，属于城市建成区，项目周边主要存在居民区土壤环境敏感目标。本项目敏感程度为敏感。 ④等级划分 本项目土壤环境评价等级根据下表进行划分。 表7-21 污染影响型评价等级划分表 规模 敏感程度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 综上所述，本项目属于三级评价。 （2）土壤影响类型与影响途径识别 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，对项目土壤影响类型与影响途径进行识别。 表7-22 项目土壤影响类型与影响途径识别表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 建设期 —— —— —— —— 运营期 —— —— √ —— 服务期满后 —— —— —— —— 本项目不会造成土壤盐化、酸化和碱化，故属于土壤环境污染影响型。 土壤环境影响源及影响因子识别见下表。 表7-23 项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 加油站区 油罐、输油管道、加油区加油遗漏 垂直入渗 石油烃 石油烃 连续 （4）土壤环境影响评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）“表5现状调查范围”，根据评价工作等级为三级的污染影响型项目，调查范围为占地范围外扩50m范围内。 （5）预测与评价 本项目土壤环境评价工作等级为三级，项目预测范围与现状调查范围一致，污染影响型评价范围为本项目占地范围外50m内范围；项目预测时段为项目运营期。本次评价采用类比分析法对项目的土壤环境影响进行预测与评价。 ①情景分析 根据前文分析，本项目土壤污染途径为垂直入渗和地面漫流。在正常运营过程中不会发生油品进入土壤的情况，仅在事故状态下，如加、卸油过程中油品的跑冒滴漏或油罐、输油管道发生泄漏时，油品会通过下渗或雨水冲刷进入土壤中。 ②类比分析 参考《中国不同地区加油站土壤和地下水污染状况调查研究》（贾小飞，2016年）一文，文中对加油站的污染调查结果如下：对四川省26座加油站进行了采样分析（指标为铅、总石油烃、苯系物、多环芳烃、甲基叔丁基醚（仅地下水）），有13座加油站出现了污染物超标的情况，超标区间为1.2-1532倍，土壤中检出概率最高的物质为总石油烃。经过统计：加油站地下储油罐发生泄漏的概率最大，加油机和输油管线泄漏概率相当，调查范围内的加油站多为2012年前建设的私人加油站，以单层油罐为主。 通过对比，一些双层罐改造后的加油站新增污染概率基本为零。说明双层罐及管线的改造可以极大的降低发生油品泄漏的事故概率，发生土壤污染的概率极小。 （6）土壤环境保护与污染防控措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次评价主要从源头控制措施、过程防控措施、跟踪监测等方面提出土壤保护措施，具体如下： 1）项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ①油罐防渗措施 使用储油罐体材料应为钢；腐蚀裕度：1mm；储罐壁厚：储罐筒体壁厚6mm、冲压封头壁厚8mm；焊接工艺：焊接采用电弧焊；采用耐油橡胶石棉法兰垫，按国家标准配置螺栓、螺母、垫片；储油罐应采用喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5，使用加强级环氧煤沥青漆防腐；涂层结构：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆，涂层总厚度不小于0.6mm，3000伏电火花试验合格；储罐防漂浮形式：应设防漂浮抱箍、鞍座（固定于基础上）形式。 ②油罐罐池防渗措施 储罐间间距应不小于为0.5m，油罐罐池基坑开挖时，大面积开挖至-3.4M标高，然后只开挖1.6M宽基槽至-4.54M标高。基槽底部挖至硬土层，然后作用300mm厚砂卵石垫层，并夯实。除下部外，油罐周围回填材料采用级配砂石。罐区硬化地面、底板采用厚砂卵石垫层，并夯实，卵石垫层上部采用混凝土铺设。储罐的覆土层厚度为600mm。进油管、出油管以不小于3‰的坡度坡向油罐，通气管横管、油气回收管线均以不小于1%的坡度坡向油罐。 ③输油管线防渗措施 加油站输油管道应用DN50管埋地敷设，且深埋地下500mm以上。管沟底回填至少100mm厚的细土或中性沙子，管道敷设完成后进行了压力测试。回填管沟时，先回填300mm左右厚的河沙，再在其上铺设水泥混凝土。凡与油罐相连接的工艺管道皆坡向油罐，坡度均为i≥0.003，其中油气回收管线、通气管线以i≥0.01的坡度坡向油罐。 2）分区防渗 本项目分区防渗措施见下表。 表7-24 项目地下水污染防渗分区措施一览表 区域名称 防渗分区 防渗技术要求 拟采取措施 危险废物暂存间 重点防渗区 （GB18597-2001）（2013年修订） 2mm厚HPDE（高密度聚乙烯膜）+防渗混凝土（或达到同等防渗要求），渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。 油罐区、加油区、隔油池等 重点防渗区 （GB18597-2001）（2013年修订） 确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 预处理池 一般防渗区 按照GB18598标准执行 达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s﹚ 其他区域 简单防渗区 / 一般地面硬化 3）预防措施 ①项目采用密闭卸油方式、密封式加油流程，在油罐、加油机等设备选择、安装和试压严格按照国家现行标准和规范要求，大大地减少泄漏事故的发生； ②项目设置有液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，如果发生油罐较大量泄漏，液位报警装置能够发出警告； ③项目通过在线监测系统与人工检测可及时发现渗漏，采取应对手段，从而有效的避免渗漏油品进入环境，污染土壤和地下水； ④项目加油装置设置有紧急切断阀，能够在加油机发生泄漏时紧急停车，防止泄漏量扩大； ⑤项目对站油罐区均设有地下水监测井，即时监测站内地下水状况。当发现地下水质异常判断泄漏则发出警报及时截断源头并采取相应的补救措施。 （7）结论 本项目土壤环境影响评价类别属于污染性类型；根据现场监测，项目所在地土壤环境质量良好；通过一定的防治措施后，项目对周边土壤影响较小，建设项目各不同阶段，土壤评价范围内各评价因子均相应土壤环境质量标准要求。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。 7、生态环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）相关规定，项目工程占地范围（含水域）范围，包括永久占地和临时占地等划分类别。 表7-25 评价等级划分表 影响区域生态敏感性 工程占地范围（含水域）范围 面积≥20km2或长度≥100km 面积2~20km2或长度50~100km 面积≤2km2或长度≤50km 特殊生态敏感区 一级 一级 一级 重要生态敏感区 一级 二级 三级 一般区域 二级 三级 三级 本项目占地面积约8278.55m2，影响区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感区域。按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的评价工作等级划分办法，本项目生态影响评价等级为三级。 评价范围为项目占地红线外侧200m的范围内。 三、环境风险分析： 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价包括三方面的内容，即环境风险识别、环境风险计算与评价和环境风险对策和管理。 环境风险识别是进行环境风险评价的首要工作，其目的是找出风险之所以存在和引起风险的主要因素。环境风险计算与评价是指对环境风险的大小以及事故的后果进行测量，包括事故出现概率的大小和后果严重程度的估计。 环境风险对策和管理是指根据风险分析、评估的结果，结合风险事故承受者的承受能力，确定风险是否可以接受，并根据具体情况采取减少风险的措施和行动。 环境风险评价是评判环境风险的概率及其后果可接受性的过程，环境风险评价的最终目的是取得什么样的风险才是社会和环境可以接受的，从环境风险角度给相关环保主管部门提供项目选址可行性意见。 本项目环境风险评价参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）执行，具体情况如下： 1、风险源调查 根据现场调查了解，项目设储罐4个，其中汽油储罐3个，柴油储罐1个。汽油储罐总容积为110m3，相对密度取0.79，折合质量为86.9t；柴油储罐总容积为50m3，相对密度取0.9，折合质量为45t。 根据汽油、柴油的闪点、《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)进行分析，本项目中的主要物料汽油和柴油均属于易燃液体，临界量为2500t。 表7-26 项目危险物质储量及临界量一览表 危险化学品名称 项目最大储存量（t） 储存场所临界量（t） 是否构成重大危险源 汽油 86.9 2500 否 柴油 45 2500 否 2、环境风险潜势初判 根据项目特点，本项目环境风险潜势情况如下： 表7-27 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境高度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境高度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 同一单元有多种危险源时，按下式判断： q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥１ 式中：q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 则本项目为：94.8/200+45/5000=0.05276＜1 经计算，本项目Q＜1，即本项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、评价工作等级及范围 （1）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）风险评价分级，本项目环境风险评价等级为Ⅰa级。环境风险评价工作级别划分依据见下表。 表7-28 评价工作级别划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰa 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A 从上表可看出，本项目评价工作等级为简单分析。 （2）风险评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，本项目风险评价范围定为距离源点3km范围内的区域。 4、风险识别 （1）环境风险因子识别 ①主要化学品种类 本项目为加油站，经营汽油、柴油的销售，涉及的危险化学品，主要为易燃易爆的液体。并对人体有刺激作用，具有较大的危险隐患，若处置不当，将造成环境严重污染及人、畜意外事故。 根据工程分析，本项目使用的主要化学品（含原料、产品）及其贮存情况如下表所示。 表7-29 项目储罐一览表 序号 数量 几何形状 储存物质 容量 储存周期 1 3个 卧式（地埋） 汽油 110m3 44天 2 1个 卧式（地埋） 柴油 50m3 55天 ②主要物料及性质 加油站主要经营汽油、柴油的销售，原料及产品主要理化性质见下表。 表7-30 汽油的理化性质及危险特性表 标识 中文名：汽油 危险货物编号：31001 UN编号：1203 危险品类别：3.1低闪点易燃液体 理化 特性 性状：无色到浅黄色的透明液体 熔点(℃)：＜-60 沸点(℃)：40~200 相对蒸气密度：（空气=1）3～4 相对密度（水=1）0.70～0.80 燃烧 爆炸 危险 特性 燃烧性：极易燃烧 燃烧（分解）产物：CO、CO2、H2O 闪点：-46℃ 禁忌物：强氧化剂 自燃温度：415～530℃ 爆炸极限：1.4～7.6%（体积比） 最大爆炸压力0.813MPa。 稳定性：稳定 建规火险分级：甲 聚合危害：不出现 灭火剂：干粉、1211灭火剂、砂土、泡沫、二氧化碳 ①高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸； ②蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃； ③流速过快，容易产生和积聚静电；④在火场中，受热的容器有爆炸危险 健康 危害 ①急性毒性：大鼠经口LD50：67000mg/kg（120号溶剂汽油）；小鼠经口LC50:13000mg/m3 ②麻醉性毒物 ③高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎 ④皮肤长时间接触引起灼伤，个别发生急性皮炎 ⑤慢性中毒可引起周围神经病、中毒性脑病、肾脏损坏。可致皮肤损害 急救 措施 ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 ②皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 ③吸入：立即将患者移至空气新鲜处,必要时进行人工呼吸。 ④食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。就医。 防护 措施 ①工程控制：密闭操作，全面通风，工作现场严禁火种。 ②呼吸系统防护：高浓度接触时，可佩戴自吸过滤式防毒面具。 ③眼睛防护：高浓度接触时，可佩戴化学安全防护眼镜。 ④身体防护：穿防静电工作服。 ⑤手防护：戴耐油手套。 泄漏 处理 切断火源。在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。或在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃 储运 存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。 环境 影响 ①在很低的浓度下对水生生物造成危害； ②在土壤中具有极强的迁移性； ③有一定的生物富集性； ④在低的浓度时能生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。 表7-31 柴油的理化性质及危险特性表 标识 中文名：柴油 英文名：Diesel oil；Diesel fuel 分子式：/ UN编号：2924 危险品类别：3.3类高闪点可燃液体 危险货物编号：33648 理化 性质 性状：稍有粘性的棕色液体 熔点(℃)：-29.56 饱和蒸气压(kPa)：4.0 沸点(℃)：180～370 相对密度：(水=1)：0.84-0.9，（0＃柴油0.9）； 燃烧 爆炸 危险 特性 燃烧性：助燃 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 闪点(℃)：40 禁忌物：强氧化剂、卤素 自燃温度(℃)：257 蒸气与空气混合物可燃限0.7～5.0% 爆炸极限（v%）：上限6.5、下线0.6 稳定性：稳定 建规火险分级：甲 聚合危害：不出现 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土 ①遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险； ②可蓄积静电，引起电火花 健康 危害 ①急性毒性：大鼠经口LD50：7500mg/kg；兔经皮LD＞5mlmg/m3 ②皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害； ③柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮； ④吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎； ⑤能经胎盘进入胎儿血中；⑤柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 急救 措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 防护 措施 工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 泄漏 处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 贮运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 环境 影响 ①在很低的浓度下对水生生物造成危害；②在土壤中具有极强的迁移性 ②有一定的生物富集性 ③在低的浓度时能生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解 ③物质危险性辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，物质危险性标准如下表。 表7-32 物质危险性标准 标识 序号 LD50(大鼠经口)mg/kg LD50(大鼠经皮)mg/kg LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L 有毒物质 1 <5 <1 <0.01 2 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LC50<0.5 3 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5<LC50<2 易燃物质 1 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 2 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 3 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 根据物料性质，按照表7-33识别的本项目物质危险性如表7-34所示。 表7-33 项目化学品危险性识别结果一览表 序号 化学品 名称 是否有毒物质及级别 是否易燃物质及级别 LD50(大鼠经口)mg/kg 判定结果 沸点℃ 闪点℃ 判定结果 1 汽油 67000 否 40~200 -46 是 2 柴油 7500 否 180~370 40 是 对易燃易爆物质危险性及其他危险特征进一步识别的结果如表7-30所示。 表7-34 物质危险进一步辨识结果 名称 危险货物编号 爆炸极限（%） 存在场所 危险特性 火灾类别 汽油 31001 1.4~7.6 地埋储罐 低闪点液体 甲 柴油 33648 0.7~5.0 地埋储罐 高闪点液体 甲 可见，本项目涉及易燃易爆物质。根据《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009），常用危险化学品按其主要危险特性分为16类。汽油属第6类“易燃液体”中的“低闪点液体”，柴油属于第6类“易燃液体”中的“高闪点液体”。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》(劳动部发[1995]56号)，加油站属于特别危险场所。其危险特性为： a.汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物； b.汽油与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸； c.火灾爆炸危险； d.毒性危害。 主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 f.其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 （2）生产设施风险识别 油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成成品油泄漏，当有火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。 （3）卸油、发油过程风险识别 ①油罐漫溢。卸油时液位检测不及时易造成油罐漫溢。油罐漫溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。 ②油品滴漏。卸、发油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。 ③静电起火。由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。 ④操作过程遇明火。在非密闭卸油、发油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。 5、源项分析 风险分析以概率论为理论基础，受体特征（如水体、大气环境）和影响物特征（数理、持续时间、转归途径及形式等）视为在一定范围内随机变动的变量，即随机变量，从而进行环境风险分析，历史的事故统计及其概率是预测本项目事故风险概率的重要依据。事故概率亦可通过对现有事故原因统计，以事件发生的频率代替其概率。根据近年对加油站事故的统计资料，火灾爆炸事故是加油站发生的主要事故，占所有事故的86.7%。而且火灾爆炸危害性最大，造成人员伤亡和财产损失最严重。与火灾爆炸和中毒事故相比，油品流失和泄漏事故对人身安全的伤害是间接的，当流失和泄漏事故没有得到及时有效的控制时，往往演变成火灾爆炸或中毒事故。总结诱发加油站火灾爆炸的事故原因包括放火、电气、违章操作、中毒、机械伤害、车辆伤害、用火不慎、吸烟、自然、雷击等原因。其中，电气、违章作业和用火不慎是发生火灾爆炸事故的主要原因。 根据上述加油站事故的分析，确定本项目风险类型为：油品泄漏、火灾和爆炸。本项目可能发生的风险类型如下表所示。 表7-35 本项目可能发生的风险类型 工艺环节 风险类型 事故危险 可能引发的原因 油品油罐 油品泄漏 污染土壤 污染地下水 火灾爆炸 人体健康 ①油罐及其连接管道、阀门破裂； ②油罐冒顶、突沸； ③误操作 火灾爆炸 财产损失 人员死亡 环境污染 ①油品泄漏，油气大量挥发； ②高温明火引燃油气，着火爆炸； ③机械、电气等引燃油气，着火爆炸 输送（管道） 油品泄漏 污染土壤 污染地下水 污染植被 ①管道腐蚀穿孔； ②管道缺陷破损开裂； ③施工质量问题； ④连接阀门、垫片、密封件损坏； ⑤误操作； ⑥外力破坏 卸油 油品泄漏 污染土壤 污染地下水 污染植被 ①油罐漫溢； ②卸油管破裂、密封垫破损、快速接头螺丝松动等原因使油品滴漏； ③违规操作 火灾爆炸 财产损失 人员死亡 环境污染 ①油品泄漏后遇点火源； ②静电起火 加油 火灾爆炸 财产损失 人员死亡 环境污染 ①油品泄漏后遇点火源； ②静电起火； ③违规操作导致油品泄漏，泄漏后遇明火 6、后果计算 本项目主要泄漏物质为液态汽油和柴油。液体泄漏速度QL用伯努利方程计算： 其泄漏量按下式计算： =1.6kg/s 式中： Q0——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64； A——裂口面积，m2； P——容器内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa； g——重力加速度； h——裂口之上液位高度。 管线的直径为0.1m，管线内介质压力P=1.06×105Pa，假定发生事故输油管线产生A=0.1m×0.02m=0.002m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0.1m。 根据计算，由于输油管线破裂产生的泄漏速度为1.6kg/s。30min将有2880kg油品泄漏。 本项目采用的防渗漏措施比较成熟，油罐与油罐之间采用防渗混凝土墙隔开，并在每个罐池里都填有沙土，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。 发生火灾事故主要是对加油站内的工作人员产生危害，对周围住户有一定影响，但该加油站的平面设计全部符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。一旦发生爆炸事故将对加油岛及站房工作人员、加油站过往车辆及行人、项目四周住户产生较大影响。但同时该加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，保持了储罐的恒温，并且经改扩建后加油站的防火、防静电措施更为成熟，储罐的爆炸几率较小，在采取相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。 综上所述，对于本项目来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，会对周围环保目标产生影响。因此加油站应具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 7、风险计算及分析 环境风险事故具有一定程度的不确定性，因此对风险事故后果的预测就存在着极大的不确定性。 根据风险定义： 风险值的单位采用“死亡/年”，通常事故危害所致风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。本项目最大可信事故为汽油泄露火灾等，考虑项目实际情况，选择发生火灾情况来计算其事故风险值，在发生火灾的死亡半径内只涉及到项目区域内的工作人员，根据计算结果，项目总体最大可信灾害事故风险为6.5×10-5年-1，小于目前石油化工行业风险值8.33×10-5年-1，项目风险值处于可接收水平。虽然项目风险值小于行业风险值，但管理上不可掉以轻心，仍需要进一步加强风险防范，力争通过系统地管理、合理采取风险防范应急措施，使得项目风险水平维持在较低水平。 （1）对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 项目营运期间初期雨水经隔油池处理后排入雨水沟渠。在罩棚四周建废水收集沟，有利于初期雨水等的收集，保证废水进入项目北侧隔油池；隔油池为钢筋混凝土结构，池底和池壁均进行了防渗处理；隔油池有效容积为6m3，故废水泄露的可能性极小。对周边地表水体影响较小。 （2）对土壤及地下水的污染 本项目防渗分区明确，各防渗分区均能满足《石油化工企业防渗计设通则》（Q/SY 1303-2010）、《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014版）以及《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的相关要求。 本加油站库容较小，油罐区总容积约为160m3，项目油罐选用双层承重油罐，并采用地埋储罐方式，储罐各层均涂装防腐材料，即使内壳产生泄露，也能保证油品仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境。同时，采用液体传感器对内罐与外罐之间的空间进行泄漏监测，传感器设置在二次保护空间的最低处，并设置具有相应功能的控制仪进行在线分析和报警，该措施可有效预防储油罐发生油品泄漏。油罐区底部、池壁均采取了严格的防渗措施，油罐之间用优质细砂回填，并均匀压实，通过采取这些措施能够有效避免油品对土壤及地下水产生污染影响。加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。 本项目油罐为地埋式，加油站的火灾危险主要源于油罐，由于油罐埋地设置，加油站的火灾危险就相当低了，而且，埋地油罐的着火主要在检修人孔处，火灾时用灭火毯覆盖能有效地扑灭火灾；因此本项目可不设消防给水系统。本项目汽柴油罐区、加油区消防灭火采用干粉灭火剂，仅在事故后，站场清洗时产生清洗废水，水量约为1~1.5m3，且为间断式排入，6m3的容积完全可满足消防事故清洗废水拦截隔油要求。 综上所述，采取上述防渗措施后，项目不会对区域地表水、土壤、地下水及饮用水源保护区产生污染影响。 （3）对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式双层钢制储油罐和浸没式卸油工艺，卸油时产生的油气进行密闭收集和回收处理，加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。 储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 8、环境风险事故防范措施 （1）总平面和周边环境关系安全对策措施 ①装置布置应满足工艺要求，保证工艺流程顺畅、管线短捷、有利经营及方便管理；并应满足安全、卫生、消防、环保及运输等有关标准、规范的要求。 ②站区地坪平整，站区道路坡度不应大于6%，且易坡向站外；在汽油罐车卸车停车位处，宜按平坡设计。 ③根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.4.6条和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，散发较空气重的可燃气体的甲类场所，应采用不发生火花的地面。如采取绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。地面下不宜设地沟，如必须设置时，其盖板应严密，并应采用非燃烧材料紧密填实；与相邻地点连通处，应采用非燃烧材料密封。因此，经营区及储存区的地面应采用不发生火花的地面，且不宜设置地沟。 ④加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙，本项目围墙2.2m满足要求；单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m；加油岛宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机机的平面距离不宜小于2m；加油岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m；加油岛的宽度不应小干1.2m；加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。 ⑤汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内；油罐的人孔，应设操作井。当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外；油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐四周应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m；油罐各接合管应设在油罐的顶部，其中出油接合管宜设在人孔盖上；油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底处。油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底0.2m处；一、二级加油站的油罐宜设带有向液位报警功能的液位计。 ⑥油罐采用双层钢制储罐，的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 ⑦加油管线应采用固定工艺管道，且采用双层无缝钢管，在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材；管道必须有良好的防静电接地；油污水经水封井处理后排出污水管网，应在设施设计时，考虑水封井的修建问题。 ⑧若设燃气厨房和配电间，埋地油罐、通气管管口、加油机、密闭卸油点距燃气厨房≥8m，埋地油罐、通气管管口距配电间≥5m，加油机、密闭卸油点距配电间≥6m。 ⑨油罐与其它建构筑物（指根据需要独立设置的润滑油储存及加注间、小商品便利店等）间距离不得小于5m。 ⑩加油机与其它建构筑物（指根据需要独立设置的润滑油储存及加注间、小商品便利店等）间距离不得小于5m。 （2）防火、防爆对策措施 ①建构筑物的耐火等级、建筑材料、安全疏散等的设计必须满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定和要求。 ②加油棚的承重钢框架、支架、裙座、管架等应按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92，1999）第四章第五节和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定和要求进行耐火保护设计。 ③涂有耐火层的钢结构构件，其耐火极限不应低于1.5h。如果耐火层选用防火涂料时，应采用厚型无机材料并能适用于烃类火灾的防火涂料。 ④设备、管道等必须采取良好的密封措施，防止可燃物料泄漏到操作环境中，要有可燃气体浓度检测仪，杜绝火灾、爆炸事故。 ⑤爆炸危险场所的划分及设备防爆等级的确定应根据《火灾爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定进行，本项目的经营区及储存区属爆炸危险区，区内的电气设备、开关等均应为防爆或隔爆型，其设计、选型、配线、安装等应满足该规范的要求。 ⑥油罐车卸油必须采用密闭卸油方式，汽油罐车卸油宜采用卸油油气回收系统。 （3）防雷及防静电措施 ①防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》现行版本的要求。 ②施工方应按照相关规范的要求及设计中提出的要求对防雷接地设施进行施工安装，并做好检测记录。装置运行过程，应按规定对防雷接地设施进行定期检测，对损坏或不符合要求的防雷接地设施应进行更换。 ③处理和输送油料的设备和管道，均应采取静电接地措施。每组专设的静电接地电阻值，宜小于10欧姆。其设计应满足《防止静电事故通用导则》现行版本的要求。 ④静电接地设施安装完毕后，必须按规范要求对其进行测试，以检测其是否能满足规范规定的电阻值的要求。运行中，也应加强对静电接地设施的定期检测。 （4）安全色、安全标志等对策措施 ①凡容易发生事故或危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均应设置安全标志，并按《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）进行设置。 ②凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均应涂安全色。安全色应按《安全色》（GB 2893-2008）选用。 ③经营场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。 （5）消防设施布置对策措施 ①消防设施要经常检修，保证其性能良好和使用的可靠性。 ②站内应按规范要求配置灭火器，配置数量、型号等应满足《建筑灭火器配置设计规范》现行版本的要求。 （6）加强“三同时”管理 ①在主体工程施工的同时，必须同时进行安全、工业卫生、环保、消防设施的施工，确保配套设施完善。 ②在施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。 ③竣工验收工作应有安全、卫生、环保、消防设施的组织参加。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成，经考核达不到原设计要求的，均不能验收。 （7）重大事故应急对策措施 企业应制定重大事故应急措施预案，并定期组织操作人员学习、熟悉事故预案，提高企业职工的事故应急处理能力。同时加强对企业周围人群的安全教育，提高他们自我防护意识。适当时，应组织事故演习，以检验事故预案的可行性和可操作性。 （8）汽油、柴油储存、运输的技术要求措施 ①储存要求 汽油、柴油应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存区内的照明、通风等设施应采用防爆型。要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。 ②运输技术要求 汽油、柴油铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 （9）其他对策措施及建议 ①委托具有相应资质的单位对项目进行设计、施工、监理、安装。 ②埋地油罐应做好油罐的防腐泄漏措施。 ③站址周边其他后建的各类建构筑物，必须与本工程之间保证满足《汽车加油加气站设计与施工规范》现行版本要求的间距。 ④设计单位应严格依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）的要求对新建工程进行设计。 ⑤根据项目总平面布置图，通气管管口位拟置于项目站房北侧，靠近卸油区，环评要求在此要求设计单位及业主单位在项目设计、设立过程中，严格依据（GB 50156-2012）表4.0.4的要求，保证通气管管口与站外建构筑物及站内装置设施之间的防火间距满足规范要求。 ⑥业主应严格依据安全设施设计专篇的要求进行施工、安装。 9、应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故的发生，确保企业财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确的处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到昀小程度，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。因此，对加油站制定紧急预案，具体如下： （1）应急预案管理范围 一般事件：需引起关注，并采取改正措施以防止事件演化成为事故或更为严重情况。意外事故：意外发生的事情，导致对人员、财产及环境造成危害，或对业务的正运营造成意外的负面影响。 紧急事件：可能对人员、环境造成危险，需立即关注。 危机：当紧急事件，灾难或其他情况失去控制，并对公司产生广泛的负面影响时，便形成了危机。 产生紧急事件的原因事故：人员受轻伤、较小的财产损失、小火灾、少量的漏油、运油车及其他车辆交通事故。 自然灾害：洪水、台风、地震或极端恶劣天气。 第三方原因：油品污染、食物中毒。 （3）应急预案内容 根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则》，并结合企业实际情况，确定预案编制内容。主要包括 17个方面的内容： （a）企业基本情况 （b）危险目标及其危险特性、对周围的影响 （c）危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布 （d）应急救援组织机构、组成人员和职责划分 （e）报警、通讯联络方式 （f）事故发生后应采取的处理措施 （g）人员紧急疏散、撤离 （h）危险区的隔离 （i）检测、抢险、救援及控制措施 （j）受伤人员现场救护、救治与医院救治 （k）现场保护与现场解散 （l）应急救援保障 （m）预案分级响应条件 （n）事故应急救援终止程序 （o）应急培训计划 （p）演练计划 （q）附件 应急预案重点强调的内容 （a）加油机跑油应急预案 ①加油员应立即停止加油，放回空油，关闭加油阀，切断电源。 ②暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆退离加油岛。现场当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。 ③其他加油员用棉纱、拖把等进行必要回收。严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收后将沙土清除干净。 ④地面油品处理干净后，现场站长宣布恢复加油作业。 （b）油槽车卸油冒罐的应急预案 ①当油槽车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并向站长汇报。 ②必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场站长及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；禁止其他车辆和人员进入加油站。 ③在溢油处上风向，布置消防器材。 ④对现场已冒油品用沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收后将沙土清除干净。 ⑤给被油品溅泼的人员提供援助；通知临近单位或居民，注意危险。 ⑥检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否还有安全隐患存在。 ⑦计量确定跑冒油损失数量，做好记录台账。 ⑧检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 ⑨现场站长根据跑油状况记录跑油数量，及时做好记录并逐级汇报。 （c）加油站车辆火灾扑救预案 ①如果是车辆的油箱口着火，加油员应立即脱下衣服将油箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将油箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。 ②如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，设法将油箱盖盖上或者用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。 （d）油罐汽车火灾扑救预案 ①加油员立即关闭油槽车卸油阀，停止卸油。 ②司机迅速将油槽车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。 ③加油站工作人员应拨打 119火警电话，请求外援，并向区加管处汇报。 ④如加油槽车罐口着火，可首先用石棉毯将灌口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。专业消防人员尚未到达，且火势无法控制，放弃扑救，现场站长立即将人员撤离到安全场所。 （e）站内大面积起火的扑救预案 ①一人负责向当地消防部门报警，说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。 ②站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。 ③灭火的同时立即停止加油，关闭闸阀，包裹油罐通气口，关闭操作井口，切断电源。 ④疏散现场无关人员及车辆，清理疏散站内、外消防通道。 ⑤消防车一到达，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 （f）人员疏散方案 ①站长或其他人员确认发生安全事故，需疏散周围人群时，马上报警并通知相关部门，同时安排人员开始疏散。 ②在发生火灾情况后，立即安排人员通知周围 150m 内商户及居民进行撤离，通知方式可以使用口头方式，也可以利用广播。通知顺序按照距离远近进行排序，即先通知与本项目全部直接相邻的企业，再通知其他距离稍远的企业。 ③在火灾发生后，根据安全距离，及时在道路的安全边界外设置预报点，通知车辆及人员不要进入危险区域。 ④按照储罐区蒸汽云雾爆炸冲击波超压对人体的伤害情况表安全区距离，核实 150m范围内的所有商户及居民是否已及时转移到安全边界外。 （g）事故应急处理的分工及培训 ①平时应对其主要补救措施进行分工及事前培训，同时要加强预案研究和训练，一旦发生事故，应全员投入抢救，做到忙而不乱。 ②站长或值班长：负责对事故的处理指挥，应按其分工、组织和指挥断气、断电、灭火和报警，待事故得以控制后隔离和保护现场。按照紧急事故汇报程序报告有关主管部门，向消防系统报警。发生大面积的漏油或突发性的事件时，企业应立即通知消防、公安、环保以及区域 100m范围内的企事业单位和住户，并立即切断区域内主要交通要道，采取相应的处理措施，尽快恢复正常。 ③机房操作工、维修工：负责切断油料源，根据管道流程分别负责关闭总进油阀及油库进出阀。 ④电工：负责切断电源，含动力电及照明电，对于爆炸或泄漏事故，应迅速果断。对于燃烧事故，其照明电可根据现场情况，酌情处理。 ⑤加油工及门卫：当发生燃烧事故时，应迅速使用灭火器具进行灭火，如火苗难以扑灭，加油工进行电话报警；当发生爆炸或泄漏事故时，负责迅速隔离现场及警卫。 ⑥其余人员：参加灭火或警卫。 在完成本项目建设后，及时进行突发环境事件应急预案的修订，并交环保主管部门备案。 10、风险分析结论及建议 （1）结论 针对本项目存在的各类事故风险，提出相关预防及应急措施，建设单位在认真落实上述各项环境风险措施后，该项目的环境风险水平与同行业相比是可接受的。 注：本章节内容请以《设立安全评价报告》为准进行参考与实施；并最终按照安评的要求进行建设施工。 （2）建议 ①生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生； ②派专人进行日常维护及保养，建立危险源等级台帐，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报。 建设项目环境风险简单分析内容详见下表。 表7-36 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 中国石油四川岷江销售分公司马尔康加油站整体改造 建设地点 （四川）省 阿坝藏族羌族自治州 马尔康市 （/）县 （/）园区 地理坐标 经度 102.249109 纬度 31.889865 主要危险物质及分布 汽油、柴油等 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、地下水等） 汽油、柴油泄漏，火灾爆炸导致大气环境污染 风险防范措施要求 ①定期检查环保设备完好程度，确保废气达标排放。 ②建设单位加强活性炭吸附装置的维护力度，定期更换活性炭、滤纸、过滤棉，保证活性炭、滤纸和过滤棉的吸附效率；定期检查风机的运行情况，避免因风机故障而引起的有机废气事故排放。 ③定期检查环保设施运行情况。 ④漆料库房和危废间地面全部防渗，各种化学品分类存放，可在室内分区修建地沟，并在存放液料区域修建围堰或设置托盘。 ⑤加强安全管理，设置环保兼职人员，加强物料以及危险废物管理。 ⑥制定突发环境事件应急预案。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 拟建项目所使用的各类原辅料中，各化学品qn/Qn之和小于1，根据《建设项目环境风评价技术导则》HJ169-2018，本项目的环境风险潜势直接判定为I，环境风险评价可开展简单分析。 四、本项目各环境要素评价等级及评价范围 本项目各环境要素评价等级及评价范围情况见下表。 表7-37 本项目主要专题评价等级及评价范围 环境要素 评级等级 评价范围 地表水环境 三级B 马尔康城市生活污水处理厂排口上游500m至下游3km梭磨河河段 地下水环境 三级 本项目建设场地及周边≤6km2范围 环境空气 二级 以厂址为中心区域，边长5km矩形范围 声环境 二级 厂区厂界外200m 土壤 三级 调查范围为占地范围外扩50m范围内 生态环境 三级 项目占地红线外侧200m的范围内，进行生态环境影响分析 环境风险 简单分析 简单分析重点关注周边环境敏感点 五、环境管理 环境管理是以防止工程建设对环境造成污染为主要目标的。工程项目的建设会对周围环境产生一定的影响，这种影响通过环境污染防治措施得以控制。环境管理的实行就是监督与评价工程项目实施过程中污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 ①环境管理 根据《建设项目环境保护计划规定》，项目在施工期及运营期按“三同时”的原则配套采取相应的污染治理措施，其环保计划见下表。项目应设专门的管理人员进行现场监督、检查表中各项措施的落实情况，运营期的日常环境管理主要由项目方负责落实。 表7-38 项目营运期环保计划表 时段 项目 主要工作内容 负责部门 管理部门 运营期 环保管理 （1）日常环保管理工作。（2）环保设施的维护。 建设单位 当地环保主管部门 水环境 雨污分流，保证污水处理达标后外排。 大气环境 油气回收装置的正常运行。 噪声 选用低噪声设备等。 固体废物 （1）生活垃圾定点收集，及时交由环卫部门清运；（2）预处理池污泥交由环卫部门处置；（3危废由专人收集储存交由有资质的单位处置。 ②环保机构设置 设立环境保护小组：由建设单位派1名领导负责全厂区的环保管理，制定年度环保措施计划，制定厂区环保有关条例、规章等；派1名具有一定环境方面知识的人员负责厂区内环保计划的实施，进行现场监督，保证厂区内生活垃圾等及时得到清运，各类危险废物得到合理处置，保证设备正常运转、厂界噪声达标等，并协助当地环保部门定期进行环境监测。 要求所有环保管理人员及工作人员均应具有一定的环境工程及环境管理等方面的知识，并定期进行培训。 ③环境监测计划 为确保项目运行期各种污染物能够达标排放，不对周边环境造成不利影响，必须制 定污染源监测和环境质量监控计划，本项目应委托具有相应资质的监测单位进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如下： ①废气监测计划 表7-39 废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 油气处理装置排放口 非甲烷总烃 半年1次 满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）要求 项目所在地上、下风向 满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中非甲烷总烃的要求。 ②废水监测计划 表7-40 地下水监测计划 排放口 监测因子 监测频率 地下水监测井 定性检测（肉眼观测、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法） 1次/周 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 定性监测发现地下水存在油品污染时，立即启动；未发现问题，则1次/季度 ③噪声监测计划 表7-41 噪声监测计划 监测地点 监测项目 监测频率 执行标准 四周厂界外1米处 噪声 每年1次，每次一天 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准 六、总量控制 为了防止建设项目产生新的污染，破坏生态环境，以保护人群健康。项目建设必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，同时还必须符合重点污染物总量控制的要求。 按照前面章节影响分析，项目涉及的“总量控制”污染物建议指标见下表： 表7-42 项目总量控制污染物排放统计表 种类 名称 排放总量（t/a） 备注 废水 COD 0.196 污水进入马尔康城市生活污水处理厂前 NH3-N 0.013 COD 0.033 地表水环境（梭磨河） NH3-N 0.003 七、项目“三同时”竣工环境保护验收重点 本项目“三同时”竣工环境保护验收重点见下表。 表7-43 项目“三同时”竣工环境保护验收重点表 类别 防治对象 环保验收重点 环境保护管理检查 提供环保部门出具的批复文件 环保设施落实情况、运营期的扰民情况 固废种类、产生量、处理、处置及综合利用情况 污染治理 废水 隔油池2个，容积分别为0.2m3和6m3；预处理池1个容积为4m3。 按要求新建隔油池2个容积分别为0.2m3和6m3；预处理池1个容积为4m3。 废气 非甲烷总烃设置一、二次油气回收系统；食堂油烟设置抽油烟机+油烟净化器处理后引至站房楼顶排放。 按要求非甲烷总烃设置一、二次油气回收系统；食堂油烟设置抽油烟机+油烟净化器处理后引至站房楼顶排放。 固废 设危废暂存间，并做防渗、防漏等处理 按要求防渗、防漏处理 地下水/土壤 分区域采取防腐、防渗处理。 按要求防渗、防漏等措施。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果          （表八）

| 种类 | 产污源点 | 处置方式 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | 修建临时沉淀池，沉淀后上清液回用 | 对环境无明显影响 |
|  |  | 生活污水 | 依托项目周边民房已有卫生设施进行处理 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | 隔油池+预处理池处理后排入市政污水管网 | 对环境无明显影响 |
|  |  | 地坪冲洗废水 | 隔油池处理后用于绿化 | 对环境无明显影响 |
|  |  | 初期雨水 | 隔油池处理后排入市政雨水管网 | 对环境无明显影响 |
| 废气 | 施工期 | 施工扬尘 | 常洒水、合理施工 | 减少扬尘量，对环境无明显影响 |
|  |  | 施工车辆、设备废气 | 加强管理，提高燃料效率 |  |
|  | 营运期 | 油气挥发 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性加油枪，安装一次、二次油气回收装置 | 达标排放，对环境无明显影响 |
|  |  | 食堂油烟 | 抽油烟机+油烟净化器处理后引至站房楼顶排放 | 达标排放，对环境无明显影响 |
|  |  | 备用发电机废气 | 通过自带的柴油发电机专用废气净化器进行处理后达标排放 | 对大气环境影响很小 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 土石方 | 无弃土产生 | 合理处置，不会对周围环境产生污染影响 |
|  |  | 建筑垃圾 | 能回收尽量回收，不能回收运至指定地点 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 设立垃圾回收点，集中收集后由环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 沉淀池污泥 | 定期清掏，环卫部门清运 |  |
|  |  | 废旧设备 | 油罐委托专业公司清洗处理后卖至废品站，加油设备利旧使用 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 袋装后由环卫部门统一清运。 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 定期清掏，环卫部门清运 |  |
|  |  | 油罐清洗油渣 | 由成都佳辉蓉达环保科技有限公司带离处置 |  |
|  |  | 含油消防沙 | 交有资质单位进行处理 |  |
|  |  | 隔油池浮油和油泥 |  |  |
|  |  | 含油废物（沾油抹布和手套） |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及人员 | 合理布设高噪声设备 | （GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 高噪设备和车辆噪声 | 厂房隔声，设施设备均进行基础加固减震，且选用低噪声设备；设置减速带 | （GB12348-2008）中2、4a类区标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目通过修建排水沟以及厂区绿化、地面硬化等措施减缓水土流失。随着施工期的结束，这种影响会在一段时间内消失。该项目建设对生态环境不会造成明显影响。 |

结论与建议                                        表（九）

结论 （一）项目概况 本项目位于阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇阿底村，进行原址改造，不涉及新增占地，建设内容：新建595.02平方米三层框架结构站房，拆除原网架，新建550平方米罩棚；拆除现有油罐，新建2具30立方FF双层承重罐、2具50立方FF双层承重罐（3汽1柴），新配4台三油品6枪潜油泵型卡机连接加油机；地坪整体抬升0.2m，修复破损地坪，新增隔油池、环保沟、预处理池、减速带、主标识立柱灯箱等。项目投资886万元，其中环保投资69.7万元。 （二）项目与产业政策的相符性分析结论 本项目属于机动车燃油零售（F5265），不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。符合国家现行的产业政策。 （三）项目规划符合性分析结论 本项目拟在原址进行改造，不涉及新增占地，原有用地于2007年6月22日取得了用地许可证（川国用【2007】第01615号），用地类型为仓储用地；根据马尔康市自然资源局2020年4月29日出具的建设工程规划条件通知书，项目用地性质为B41（加油加气站用地）。 因此，本项目用地符合用地规划。 （四）项目外环境相容性及选址合理性分析结论 本项目原址改造，不新增占地，区域场地条件、交通运输、基础设施等条件完善；项目周围主要是机关单位、酒店等，对本项目外环境简单。站内主要设施之间的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）要求，有利于安全生产。同时，本项目外排污染物经治理后均达标排放，不会对区域环境和周边企业造成影响。 因此，评价认为项目与周边环境相容，项目选址从环保角度而言是合理的。 （五）区域环境质量现状 1）环境空气质量 本次评价选取阿坝州生态环境局发布的《2018年阿坝州环境状况公报》中的结论进行区域达标判定依据。根据公报可知，2018年阿坝州大气污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区域空气环境质量较好，属于达标区。另根据补充检测结果，其他污染物（非甲烷总烃）环境质量满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D要求。 2）地表水环境质量 根据《2018年阿坝州环境状况公报》水环境内容，2018年，全州32个河流监测断面，其中5个国控监测断面、2个省控监测断面水质均达到Ⅱ类标准；25个县控监测断面中有2个监测断面水质达到Ⅰ类标准，23个监测断面水质达到Ⅱ类标准。 3）声环境质量 本项目区域声环境现状根据监测资料表明，项目所在地噪声监测点昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准要求。 4）地下水环境质量 监测结果表明评价区域内地下水环境能够达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的II类标准。 5）土壤环境质量 项目区域的各点位土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准》（GB36600-2018）二类用地筛选值标准。 （六）污染物治理措施及环境影响性分析结论 （1）地表水环境 本项目生活废水经隔油池+预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入马尔康城市生活污水处理厂，经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，汇入梭磨河；地坪冲洗废水经隔油池处理后用于绿化，不外排；初期雨水经隔油池处理后排入市政雨水管网。因此，废水对纳污水体影响较小。 （2）大气环境 项目食堂油烟设置抽油烟机+油烟净化器处理后引至站房楼顶排放；非甲烷总烃设置一、二次油漆回收装置，对大气环境影响较小。 （3）声环境 营运期噪声主要是设备运行噪声。本项目主要通过对设备基础减振等降噪措施，设备运行噪声达标排放。因此，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物为两大类。 1）一般固废：生活垃圾和预处理池污泥由环卫部门统一清运处置。 2）危险废物：产生的危险固体废弃物将其按照类别分置于防渗漏的专用包装物或容器内，暂存于危险废物暂存间，最后交由有资质的单位进行定期转运处置。 综上所述，本项目环保措施采用治理成熟、运行稳定、易于管理、资源化利用好的治理措施，对“三废”污染源进行有效治理，实现“三废”达标排放，对周围环境影响较小。 （七）总量控制 本项目总量控制建议指标如下： 表9-1 项目总量控制污染物排放统计表 种类 名称 排放总量（t/a） 备注 废水 COD 0.196 污水进入马尔康城市生活污水处理厂前 NH3-N 0.013 COD 0.033 地表水环境（梭磨河） NH3-N 0.003 （八）环境风险分析结论 本项目无重大危险源存在。采取本环评提出的环境风险防范措施后对环境影响不大，本项目风险水平是可以接受的。 （九）建设项目环境可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策、符合城市规划，选址合理，总图布置合理，在严格落实本环评提出的污染防治措施及风险防范措施后可实现废水、废气、噪声的达标排放，固废的合理处置，环境风险在可接受范围。因此，从环境保护角度而言，项目的建设是可行的。 建议： （1）建立环境管理机构，强化环境管理。企业应认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《清洁生产促进法》等国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、条例，把“三同时”制度落到实处，治理好“三废”污染；建立企业环境管理制度，制定环境保护目标，规划好实施方案，贯彻环境保护“首长负责制”，灌输“以人为本、与人类共存，与环境相依”的现代化企业思想理念，促进环境与社会经济的协调发展。 （2）企业应加强对员工的安全教育，随时对厂区的安全消防设施进行检查，定期对员工进行培训，杜绝意外事故的发生。 （3）企业应为操作人员配备相应的防废气、防油污等的劳保防护用品，减少对职工身体健康的影响。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 与项目环评有关的附件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目监测布点图 附图4 原加油站平面布置图 附图5 项目平面布置图 附图6 项目分区防渗图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。